Глава IX

ТРУБОПРОВОДЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

Трубопроводы, к которым относятся как жесткие трубопроводы, так и гибкие рукава и прочие подвижные сочленения труб, являются по ответственности выполняемых функций и по количеству отказов в работе одними из основных компонентов гидросистемы.

Ввиду того, что трубопроводы служат каналами, по которым энергия от гидрогенераторов (насосов) поступает к исполнительным гидродвигателям, разрушение трубопровода неизбежно выводит из строя гидросистему или ее часть.

Жесткие металлические трубопроводы

В качестве трубопроводов гидросистем машин в основном применяют бесшовные стальные цилиндрические трубы и реже трубы из цветных металлов и трубы из пластмасс. Для сверхвысоких давлений (5 000 - 7 000 ) применяют трубы из специальных легированных сталей с механической обработкой внутренней поверхности.

Расчет труб на статическую прочность. Прочность прямых с открытыми концами отрезков тонкостенных труб, нагруженных внутренним статическим давлением, при котором можно пренебречь дополнительными напряжениями, возникающими вследствие овальности (эллиптичности) сечения трубы, может быть проверена на продольный разрыв по формуле

,                                                         (466)

где  — допустимое   напряжение   разрыва   материала   трубы (по   окружности),   которое обычно выбирается равным 30—35% величины временного сопротивления;

— максимальное давление жидкости в ;

и  — наружный диаметр и толщина стенки   трубы в .

Под тонкостенными понимают трубы, в которых отношение наружного диаметра  трубы к толщине  ее стенки удовлетворяет условию

.

При расчете прочности труб за толщину стенки принимают фактическую либо минимально возможную толщину с учетом принятого допуска на возможные колебания размеров.

Толщину стенки с учетом отклонения в размерах диаметра и толщины стенки вычисляют по выражению

,                                                    (467)

где  — отклонение по диаметру трубы в  (ГОСТ 8734 - 58);

— коэффициент,  учитывающий отклонение по толщине стенки трубы  (ГОСТ 8734—58).

Для толстостенной трубы (),  в которой напряжение   изменяется  от   максимального значения на внутренней стенке до минимального на наружной стенке, применяют формулу Ляме:

.                                               (468)

Минимальную толщину стенки вычисляют по выражению

.                                            (469)

При расчетах на прочность трубопроводов и силовых цилиндров следует иметь в виду, что в случае мгновенного смещения управляющего устройства (распределительного золотника) заброс давления в напорной полости цилиндра и в трубопроводе может превышать давление в гидроаккумуляторе в 2 раза.

Усталостная прочность трубопроводов и их соединений. Трубопроводы многих машин подвергаются одновременно нагрузкам статического и динамического характера. К первым относятся рассмотренные статические нагрузки, обусловленные внутренним давлением жидкости, и нагрузки, развивающиеся при монтаже трубопровода, а также нагрузки, возникающие в результате температурных деформаций трубопроводов и элементов конструкции машины, к которым крепятся трубы. Ко вторым относятся нагрузки, возникающие при частотных деформациях (колебаниях) трубы, обусловленных пульсацией давления жидкости, гидравлическими ударами, а также колебаниями (вибрацией) самих трубопроводов, вызываемыми внутренними и внешними причинами. Напряжения, возникающие в материале трубопровода, создаются суммой перечисленных составляющих, причем основное место в этой сумме занимают составляющие, обусловленные динамическими факторами, и в особенности при частотной их повторяемости.

Наиболее существенным из этих факторов являются колебания (пульсации) давления жидкости, обусловленные кинематикой и особенностями режима работы насосов, а также забросы давлений, могущие возникнуть по многим причинам, наиболее вероятными из которых являются гидравлические удары,, наблюдающиеся при мгновенном срабатывании различных клапанов, и высокочастотные колебания давления, возникающие при работе насоса в режиме кавитации (см. стр.  110).

Пульсирующие давления жидкости, возбуждаемые в трубопроводах, могут вызвать значительные вибрации трубопроводов, причем особенностью вибрационных нагрузок, вызываемых пульсирующим давлением, является высокая их частота, достигающая нескольких сотен и даже тысяч герц.

Влияние овальности сечения трубопровода. Наблюдения показывают, что значительное число случаев разрушений трубопроводов, и в особенности при пульсациях давления, вызвано нарушением цилиндричности поперечного сечения (наличием овальности) последних. В этом случае в отличие от деформации под давлением трубы круглого сечения, которая происходит лишь за счет удлинения периметра ее сечения, деформация овального сечения происходит в основном за счет изменения его формы, которая из овального сечения стремится под действием внутреннего давления жидкости к круглому, хотя не все точки периметра строго следуют этому закону. Ввиду этого в точках наибольшей кривизны овального сечения возникают высокие напряжения, величина которых зависит от сплющенности (овальности) поперечного сечения и характеризуется отношением  или ,   где  и  — размеры малой и большой осей овала.

В соответствии с этим овальность сечения в условиях пульсирующего давления значительно снижает срок службы трубопровода; так, при  долговечность трубы при пульсирующем давлении может быть уменьшена в 10 раз и более по сравнению с круглой трубой (). Трубы из легированных сталей, как правило, допускают меньшую величину овальности, чем из углеродистых   сталей.

На основании данных испытания, а также опыта эксплуатации установлено, что предельно допустимым значением овальности для стальных трубопроводов распространенного размера является ; для труб из нержавеющей стали Х18НЮТ принимают .

В равной мере на прочность трубы влияет кривизна изгиба. Изогнутый трубопровод под действием сил давления жидкости стремится распрямиться; в результате чего в месте максимальной его кривизны могут возникнуть значительные напряжения, приводящие при частотных колебаниях давления к усталостным разрушениям. Поскольку в зоне максимальной кривизны обычно имеет место максимальная сплющенность (овальность) сечения трубы, эта зона является наиболее вероятным местом разрушения.

По данным опыта на участках гидромагистрали, работающих в условиях высоких пульсирующих давлений, рекомендуется применять радиусы гиба , где  и  - внешний диаметр трубопровода и радиус гиба его оси.

Сопротивляемость трубопровода усталостным нагрузкам значительно снижается при наличии монтажных напряжений, которые возникают в основном вследствие несовпадения осей сечений, в которых закрепляются' трубы с узлами их крепления, а также вследствие несоблюдения размерной точности. Монтажные напряжения могут также возникнуть в результате температурных деформаций.

На величину предела усталости деталей из труб оказывают влияние также качество и механические дефекты их поверхности (риски, волосовины, закаты, вмятины), которые обычно являются концентраторами напряжений и понижают предел усталости, причем у труб из высокопрочных сталей это влияние сказывается сильнее, чем у низкопрочных.

Расчет усталостной прочности труб. Результаты испытаний показывают, что усталостная прочность труб значительно ниже прочности соответствующего материала, из которого изготовлены эти трубы. В общем случае допустимое напряжение для труб, работающих в условиях усталостных нагружении пульсирующим давлением с амплитудой пульсации ~ рабочего давления, должно быть снижено примерно в 2 раза в сравнении с допустимым напряжением для труб, работающих в условиях статического нагружения.

Учитывая это, приближенные расчеты стальных труб можно производить для распространенных условий нагружения и качества изготовления труб по приведенным выше выражениям (466), (468) с 50%-ным снижением допустимых напряжений. Практически при расчетах можно принимать, что предельно допустимое усталостное напряжение стандартной бесшовной трубы из углеродистой стали «20» равно ~ 1800  и нержавеющей стали 2100 .

Резонансные колебания трубопроводов. Рассмотренные вопросы усталостной прочности трубопроводов тесно связаны с их изгибными колебаниями и в особенности с резонансными колебаниями, из которых наиболее вероятными и опасными с точки зрения разрушения являются изгибные колебания. Эти колебания Могут возникать в результате вибраций и относительного перемещения частей машины, к которым крепятся трубы, а также в результате воздействия на изогнутый трубопровод рассмотренных выше сил давления жидкости при пульсирующем их характере.

Возникновение изгибных колебаний в результате пульсации давления жидкости обусловлено тем, что изогнутая труба будет стремиться под действием давления жидкости распрямиться; в результате при пульсирующем давлении жидкости изогнутый участок трубы может вступить в изгибные колебания. При совпадении частоты пульсаций давления в гидросистеме с собственной частотой колебаний (или одной из ее гармоник) рассматриваемого участка трубопровода возникнут резонансные колебания последнего,  амплитуда которых может достигать 10 - 15  и более.

Частота собственных колебаний какого-либо участка трубопровода зависит от ряда факторов и в частности от характера заделки его концов. При жесткой заделке обоих концов, что соответствует распространенному в практике способу крепления трубопроводов, эту частоту собственных колебаний прямолинейного стального трубопровода можно определить с учетом веса заполняемой его жидкости по выражению

,                                                (470)

где  — расстояние между опорами в ;

— модуль упругости материала в ;

— момент инерции сечения трубы в ;

— ускорение силы тяжести в ;

и  — вес погонного сантиметра трубопровода и жидкости в .

Частота собственных колебаний изогнутого участка трубопровода выше при всех прочих одинаковых условиях частоты прямолинейного участка, причем это превышение зависит от радиуса изгиба трубы.  На частоту собственных колебаний трубопровода несколько влияют величины внутреннего  давления и скорости течения жидкости. С учетом влияния этих факторов выражение для вычисления частоты собственных колебаний примет вид

,                                                   (471)

где ;

- значение критической силы по Эйлеру в ;

— давление жидкости в трубопроводе в ;

— площадь внутреннего сечения трубопровода в ;

— масса жидкости на единицу длины в ;

— скорость течения жидкости в трубопроводе в .

Наблюдения показывают, что частота рассматриваемых колебаний труб гидросистем машин обычно превышает 100  и соответствует порядку частот возмущающих импульсов, действующих в гидросистемах.

Стойкость трубопроводов против колебаний и соответственно против усталостных разрушений повышается при внешнем демпфировании энергии колебаний, при применении которого амплитуда колебаний и соответственно вибро напряжения в трубопроводе снижаются.

Возможность попадания какого-либо участка трубопровода в резонансный режим колебаний зависит, как известно, от массы трубопровода, а также от его геометрических и упругих характеристик. В частности расстояние между углами крепления трубопровода должно быть возможно малым.

На рис. 301 приведены графики зависимости частоты собственных колебаний   трубопроводов   от   расстояния между опорами.

Для демпфирования энергии колебаний в зажимах труб применяют прокладки из материала, который хорошо поглощает (рассеивает) энергию колебаний. В частности применяют прокладки из пористой резины, выполняемые обычно в виде резиновых втулок, посаженных на трубу.

Рис. 301. Зависимость частоты колебания трубы от расстояния между опорами

Соединение труб и соединительная арматура

Для соединения труб применяют как неразборные, так и разборные соединения.

Неразборные соединения. Для трубопроводов, не подлежащих демонтажу, имеют преимущество неразборные соединения со специальными переходными втулками (муфтами) (рис. 302, а) с пайкой труб твердым припоем или сваркой.

Применяют как прямой, так и косой обрез втулки (рис. 302, 6), причем последний предпочтительнее прямого вследствие понижения напряжений в поверхностном слое трубы за счет распределения их на большую длину. Длина втулки обычно равна 50 - 80 . Трубы монтируются во втулке с зазором между торцами, равным толщине стенки трубы.

Применение неразборных соединений позволяет значительно (на 25 - 30%) уменьшить вес трубопровода в сравнении с разборными соединениями.

В ряде случаев вместо муфты применяют раздачу конца одной из труб (рис. 302, в) на двойную толщину стенки трубы; длина раструба должна быть равна ~ 50 - 60 .

На рис. 302, г показана схема одного из возможных соединений труб пайкой с применением самофлюсующегося припоя в среде аргона. В конусных концах муфты выполнены отверстия, против которых на внутренней цилиндрической поверхности муфты проточены кольцевые канавки, в которые закладывается припой.

Рис. 302. Неразборные соединения труб

Диаметральный зазор между внутренним диаметром муфты и наружным диаметром трубы выбирается в пределах 0,05 - 0,1 . Подлежащие пайке концы труб зачищают и вводят в муфту, затем место соединения нагревается в среде аргоца до температуры плавления припоя. Для этого применяют индукционный нагрев в высокочастотном поле, благодаря чему зона нагрева трубопровода может быть сведена к минимальной величине. В качестве припоя обычно используется сплав из 71,8% серебра, 28% меди и 0,2% лития.

Для замены какого-либо участка трубопровода в эксплуатационных условиях соответствующие муфты нагревают до расплавления припоя, после чего поврежденную секцию удаляют и впаивают новую, используя те же муфты.

Разборные соединения. Трубы с внутренним диаметром более 40  обычно соединяют при помощи круглых или квадратных фланцев (рис. 303).

Рис. 303. Системы уплотнений фланцевых соединений труб с помощью резиновых колец

Уплотнение фланцев обычно осуществляют с помощью мягких (медных   или   алюминиевых) прокладок (колец) (рис. 303, а), а также с помощью уплотнительных  образных и прямоугольных резиновых колец (рис. 303, б).

Для промежуточных соединений тонкостенных труб небольших диаметров (до 30—35 ), а также для присоединения их к агрегатам гидросистем в основном применяют арматуру под развальцовку труб (по наружному конусу) (рис. 304, а), которые в этом случае должны быть изготовлены из ковкого металла, допускающего развальцовку в холодном состоянии. Распространены углы развальцовки от  до  (в СССР , в Англии  и в США ). Сочетание штуцеров и труб с разделкой под различными углами недопустимо.

Рис. 304. Схемы соединения труб развальцовкой

Соединение с развальцовкой трубы отличается простотой, но может быть рекомендовано для стальных труб лишь для давлений 200 - 300 .

Они допускают при стальной трубе и арматуре повторные демонтаж и монтаж без снижения прочностных характеристик и потери герметичности, а также пригодны для работы в широком диапазоне температур и давлений.

Выносливость соединения в значительной  мере   зависит от зазора  между внешним диаметром трубы и внутренним диаметром ниппеля (рис. 304, б), увеличиваясь с уменьшением последнего. Ввиду этого для повышения усталостной прочности соединений трубопроводов в ряде случаев применяют соединения с обкатанными для устранения зазора ниппелями или с ниппелями с конусной наружной поверхностью, посаженными в накидную гайку с натягом. Предел усталости повышается также при выполнении на хвостовике ниппеля фаски (рис. 304, а).

Рис. 305. Ниппельное (сферическое соединение труб)

При более высоких давлениях (300 - 400 ) распространено ниппельное (шаровое) соединение (рис. 305), которое целесообразно также применять в трубопроводах, подвергающихся частому демонтажу. Герметичность этого соединения обеспечивается плотным контактом поверхности стального шарового ниппеля с конической поверхностью штуцера. Сварка сферического ниппеля с трубкой производится встык (рис. 305, а) и с заделкой трубы в расточке ниппеля (рис. 305, б). Усталостная прочность и надежность при сварке вторым способом значительно (примерно в 2 - 3 раза) выше, чем при сварке по первому способу. Сварку рекомендуется производить токами высокой частоты.

Применяются также прочие соединения труб, в частности распространенные соединения с уплотнительными резиновыми кольцами круглого сечения.

Рис. 306. Герметизация соединения с помощью твердого металлического кольца

Для работы в условиях высоких температур применяется соединение, представленное на рис. 306. При затяжке накидной гайки ниппель под действием конусной части штуцера острым своим концом врезается в трубу, герметизируя стык. Одновременно с этим ниппель выпучивается, создавая контакт с внутренней конической поверхностью штуцера. Благодаря пружинящему действию ниппеля обеспечивается плотный контакт соединения при температурных деформациях деталей. Соединение пригодно для работы при давлениях до 800 - 1000 . К недостаткам этого соединения относится невозможность повторного монтажа, а также зависимость усталостной прочности от температуры.

В штуцерах, которыми трубопроводы присоединяются к гидроагрегатам, применяют цилиндрическую и конусную резьбы. Последняя имеет преимущество перед первой, так как не требует применения уплотняющих прокладок. Однако при конусной резьбе трудно обеспечить заданное угловое положение штуцеров с отводами.

Рис. 307. Схемы соединений и герметизации штуцеров

С этой точки зрения имеет преимущество соединение, допускающее установку штуцеров с отводами в любом заданном положении. Уплотнение такого штуцера для давления до 280  показаны на рис. 307, б. Уплотнение подобных соединений обычно осуществляется с помощью О-образного и опорного колец (рис. 307, а и б).

Соединения труб для работы в условиях переменного теплового режима. В ряде случаев соединение труб подвергается резким нагреву и охлаждению. Очевидно, если участок гидросистемы, расположенный в горячей зоне, работает периодически, то температура узла соединения (вместе с заключенной в нем покоящейся жидкостью) может достигнуть температуры окружающей среды. Поскольку температура рабочей жидкости в общей гидросистеме может быть значительно ниже температуры окружающей среды, то при подаче жидкости в этот участок (при включении рассматриваемой системы в действие) детали соединения трубопровода подвергнутся резкому и неравномерному охлаждению, в результате герметичность вследствие неравномерного теплового расширения и расслабления стыка может быть нарушена.

Возможность потери герметичности в этом случае будет особенно реальной при применении в соединительном узле деталей с разными коэффициентами температурного расширения. К таким случаям относится применение штуцеров и накидных гаек из обычной углеродистой стали и труб из нержавеющей стали или стальных штуцеров и дюралевых или медных труб.

Для работы в условиях резких колебаний температуры применяют ниппельное соединение с упругим элементом, могущим компенсировать ослабление контакта, обусловленное разницей в тепловом расширении деталей уплотнительного узла.

Рис. 308. Соединение труб высокотемпературных гидросистем

Принципиальная схема одного из подобных соединений показана на рис. 308, а. При монтаже трубы упругий элемент 2 ниппеля деформируется, обеспечивая требуемое контактное давление соединения, которое будет возрастать пропорционально давлению жидкости.

Для изготовления упругого элемента необходимо применять сталь, обладающую пружинными свойствами и сохраняющую их в рабочих условиях. В частности применяют стали ЭИ961 и Х17Н2.

Толщина деформируемого упругого элемента 2 обычно равна 0,5 – 1 . Применение более толстых элементов влечет за собой повышение момента, необходимого для затяжки накидной гайки 1.

Описываемое соединение показало удовлетворительные результаты при давлении 100  в условиях резкого повышения температур от  до .

Схема соединения с упругим элементом иного типа приведена на рис. 308, б. Герметизация соединения достигается с помощью упругого хвостовика (юбки) 6 ниппеля 4, который с натягом входит в отверстие штуцера 1, обеспечивая тем самым герметизирующий контакт без давления жидкости. При наличии давления плотность контакта упругого элемента повышается пропорционально величине давления, которое распирает упругий элемент, прижимая его к поверхности отверстия штуцера. Труба 5 соединена с ниппелем 4 пайкой.

После сборки соединения фиксируются в накидной гайке 2 с помощью металлического кольца 3.

Чистота обработки уплотняющих поверхностей отверстия ниппеля и упругого хвостовика должна быть выполнена по классу .

Подвижные соединения труб

Так как при высоких давлениях в гидросистеме гибкие шланги не могут обеспечить требуемой надежности, применяют подвижные соединения поворотного и поступательного типа, а также различные жесткие пружинящие соединения из стальных труб.

Поворотные (шарнирные) соединения труб. Шарнирные соединения могут иметь одну, две и более степеней свободы.

На рис. 309, а представлено двухканальное шарнирное соединение с одной степенью свободы, а на рис. 309, б — схема применения его в системе поворотного силового цилиндра. Допускаемое давление — до 200  число оборотов — 1000 . Уплотнение может быть осуществлено также с помощью круглых резиновых колец с кожаными проставками (рис. 309, в), допускаемое давление в этом случае около 400 .

На рис. 309, г представлена схема шарнирного соединения с двумя степенями свободы. Оба подвижных звена снабжены шарикоподшипниками.

Соединения такого типа успешно применяют при давлениях порядка 300 .

На рис. 309, д представлена схема уплотнительного узла поворотного соединения труб для работы в условиях высоких температур, состоящего из металлического пружинно-кольцевого уплотнения  и шарикового радиального подшипника , заделанных в общий узел с помощью завальцовки борта его корпуса. В подшипник закладывается консистентная смазка.

Рис. 309. Одноканальные шарнирные соединения труб

Для улучшения герметизации при высоких температурах в подобных соединениях применяют двухступенчатые уплотнения, состоящие из первичного металлического и вторичного эластичного элементов (см. рис. 309, е).   Первичный   элемент обычно состоит из двух разъемных металлических колец а со ступенчатым стыком (замком) и О-образного кольца  из термостойкого эластичного материала, снабженного защитным кольцом с треугольного сечения из фторопласта.

Подобное уплотнение показало удовлетворительную работу при температурах до  при давлении 280 . Соединение снабжено шарикоподшипниками.

Рис. 310. Двухканальные шарнирные соединения труб

Конструктивные варианты подобных двухканальных соединений представлены на рис. 310, а и б. Шарнирные соединения, снабженные шарикоподшипниками (рис. 310, б) у применяют в том случае, если требуется обеспечить подвод жидкости через подвижное соединение при высоких скоростях (до 2000 ).

На рис. 311 представлена схема шарового шарнирного соединения с уплотнением по сфере с ограниченным углом поворота (± 25°), которое обычно применяется при небольших угловых скоростях. Уплотнение сферы осуществляется с помощью пластмассовых колец а, внешние поверхности которых, контактирующие с неподвижными деталями, покрыты резиной. При соответствующем выборе материалов для изготовления элементов соединение пригодно для работы в широком диапазоне температур от  до .

Рис. 311. Шаровое шарнирное                 Рис. 312. Схемы подвижных в осевом

соединение труб                                           направлении соединений труб

На рис. 312, а представлена схема подвижного в осевом направлении соединения двух труб. Величина перемещения определяется длиной рабочей части втулки . На рис. 312, б представлена схема телескопического соединения двух труб.

ГИБКА ТРУБОПРОВОДОВ

Гибка труб из стали обычно производится в холодном состоянии.

В процессе гиба на наружной поверхности изогнутого участка трубы возникают растягивающие, а на внутренней сжимающие напряжения, в результате чего толщина наружной стенки изогнутого участка уменьшится и внутренней увеличится. Изменение толщины стенок трубы при изгибе большой кривизны по сравнению с первоначальной толщиной 1,2  показано на рис. 313.

Рис. 313. Изменение толщины стенок стальной трубы вследствие вытяжки при изгибе

Толщину стенки трубы  в растянутой зоне рекомендуется проверять (выборочный контроль) по формуле

,                                                    (472)

где  — внешний диаметр трубы в ;

— номинальная толщина стенки трубы в ;

— радиус  гиба  трубы  по  внутренней поверхности в .

Утоньшение стенки в растянутой зоне гиба не должно превышать 15—20% сверх минимального допуска на ее толщину.

При известных условиях технологии гиба на внутренней стенке трубы могут образоваться в результате потери устойчивости при сжатии гофры. Кроме того, при близком расположении конца (обреза) трубы от изогнутого участка возможно смещение наружной части среза трубы относительно внутреннего (см. рис. 313).

Особую трудность представляет гиб тонкостенных труб (толщина стенки 0,5 - 1 ) с большими поперечными сечениями (диаметр 25 - 50 ). Степень сложности указанной операции зависит от величин отношения диаметра трубы к толщине ее стенки и от кривизны изгиба, повышаясь с увеличением диаметра и с уменьшением толщины стенки и кривизны изгиба.

В современной практике гиб труб производится преимущественно с заполнителем и реже без такового. К недостаткам гиб труб без заполнителя относится то, что при известных соотношениях толщины стенки трубы, диаметра поперечного сечения и радиуса изгиба цилиндричность трубы в месте изгиба может значительно исказиться и на поверхности внутренней ее стенки могут образоваться складки (гофры).

Более совершенной является гиб с заполнителем, при применении которого повышается качество деталей и допускается гибка с большей для данного отношения толщины стенки к диаметру кривизной гиба (с меньшим радиусом).

Ниже приведены рекомендуемые значения радиуса гиба с заполнителем:

Наружный   диаметр   трубы   в     4     6     8   10    12   16   20   22   25     30 Рекомендуемый   радиус гиба  в        35   40    50   50     50   75   75    75    90   100

Применять песок в качестве заполнителя не рекомендуется ввиду трудности надежного удаления его из трубы.

Наиболее распространенным заполнителем является канифоль и селитра и легкоплавкие металлы (сплавы «Вуда» и др.), заливаемые в трубу в расплавленном состоянии.

При массовой гибке труб в качестве заполнителя применяют различные эластичные металлические оправки, наиболее распространенный тип которых (шарнирный) показан на рис. 314, а. Оправка состоит из внешних и внутренних сегментов 2, надетых на трос 3 и сжатых при помощи пружины 4, которая обеспечивает сохранение плотности набора сегментов во время гиба. Длина упругой части оправки для гиба труб 1 с толщиной стенок 0,6 - 1  должна быть примерно в 2 раза больше наружного диаметра трубы; диаметр внешних сегментов — меньше диаметра оправки 5 на 0,07 - 0,08 . Сегменты 2 изготовляют из закаленной стали и латунируют по рабочей поверхности.

Гибку производят путем наматывания зажатой в патроне 2 трубы 1 (рис. 314, б и в) на ролик (блок) 3, на внешней поверхности которого проточен желобок с профилем сечения, соответствующим внешнему поперечному сечению трубы, благодаря чему труба сохраняет при гибе цилиндричность сечения. Кривизна изгиба при гибке с этой оправкой определяется формой блока 3, при повороте которого зажатая в патроне труба наматывается на блок, стягиваясь с неподвижной оправки. Описанный способ гиба позволяет получать гибы с радиусом кривизны, равным ~1,5 диаметрам трубы.

В качестве заполнителя применяют также плотно посаженные в трубу прутки из пластических масс.

Более совершенным является гиб труб с жидким заполнителем, в качестве которого обычно применяют вязкие минеральные масла.

Рис. 314. Схема гибки трубы с металлическим эластичным заполнителем

Для предотвращения при гибе искажения (сплющивания) поперечного сечения и образования гофров необходимо, чтобы напряжения в металле трубы, возникающие при гибке, уравновешивались внутренним давлением жидкости в трубе. Последнее обеспечивается созданием внутри трубы давления, величина которого может быть подсчитана по выражению

,                          (473)

где  — толщина стенки трубы в ;

— экстраполированный предел текучести в ;

— модуль упрочнения в ;

— наружный диаметр трубы в ;

- радиус наружной (растянутой) зоны изогнутой трубы в .

Рис. 315. Схема установки для гибки труб с жидким заполнителем

Рекомендуемые давления жидкости при гибке труб из стали Х18НЮТ приведены в табл. 11 и из материала АМгМ в табл. 12. Гибка трубы с жидким наполнителем производится в следующем порядке. Заготовку трубы, отрезанную по размеру, равному развертке детали (без технологического припуска), развальцовывают по концам, предварительно снабдив ее съемной присоединительной арматурой. При этом следует учесть возможность смещения внешнего среза конца трубы относительно внутреннего (см. рис. 313). К одному концу трубы 3 (рис. 315) присоединяется небольшой газогидравлический аккумулятор 4 для поддержания в трубе в процессе гибки заданного давления, а другой конец через переходный штуцер 2 с обратным клапаном соединяется с источником питания 1. После зарядки трубы требуемым давлением   (см.    табл.   11—12) она отсоединяется от источника питания и подвергается гибу, причем присоединенный к трубе газогидравлический аккумулятор поддерживает в трубе заданное давление.

Таблица 11

Давления, применяемые при гибке стальных труб с жидким заполнителем

Таблица 12

Давление жидкости при гибке труб из материала АМгМ с жидким заполнителем

Гибкие (эластичные) трубопроводы

В том случае, когда имеет место перемещение двух частей машины, к которым крепятся концы трубопровода, применяют соединения, допускающие подобные перемещения. Одним на таких соединений является, помимо рассмотренных выше подвижных соединений (см. стр. 523), соединение с помощью гибких трубопроводов — резинотканевых шлангов и гибких металлических рукавов.

Резинотканевые шланги. Основой гибкого шланга в большинстве случаев является резина. Шланги с этой основой пригодны для температур до . В случае, если шланг предназначен для работы в среде агрессивных жидкостей или высоких температур, применяют специальные основы. Так, например, на базе ре-зиноподобных материалов изготовляют шланги для температур от  до .

Шланг состоит из внутренней эластичной герметичной трубки, которая в случае необходимости упрочняется внешней хлопчатобумажной или металлической оплеткой, а в некоторых случаях внутренними  опчатобумажными и металлическими каркасами.

Распространенные размеры внутренних диаметров шлангов — 3 - 50 . Шланги больших сечений обычно выпускают для давлений 75 - 100  и реже для давлений 130 . Шланги с двойной и тройной оплеткой диаметром 32  выпускают для давления 280 . Шланги малых размеров (внутренний диаметр 4 ) с двойной металлической оплеткой выпускают для давления 650  и выше. Некоторые зарубежные фирмы выпускают шланги с тройной внутренней оплеткой (каркасом) для давления 800  при диаметре 4  и для давления 450  при диаметре 10 .

Таблица 13

Характеристики серийных шлангов с двойной оплеткой для высокого давления

Наименьший радиус гиба шлангов с двойной оплеткой обычно выбирается не менее 12—15 внутренних диаметров и с тройной оплеткой — не менее 15 диаметров.

Однако в некоторых случаях принимают минимальный радиус изгиба, равный 8—12 диаметрам для шлангов с двойной оплеткой и 9—15 диаметрам для шлангов с тройной оплеткой, причем более высокие значения изгиба соответствуют шлангам малого диаметра.

Выпускают также шланги с основой (внутренней трубкой) из фторопласта, которые пригодны для работы в диапазоне температур от  до . Эти шланги малых размеров выпускают для давлений до 400  и выше. Для повышения гибкости фторопластовых шлангов большого диаметра их внутреннюю трубку гофрируют. Минимально допустимый радиус изгиба таких шлангов в эксплуатации должен быть в 3,5—4 раза больше внешнего их диаметра.

В табл. 13 приведены характеристики шлангов для высокого давления с двойной оплеткой, применяющихся в промышленности США.

На рис. 316, а представлен распространенный способ заделки шланга в арматуре, применяемый при давлениях 100—150 . Заделка осуществлена при помощи зажимной обоймы 1 (наконечника) и соединенного с ней при помощи резьбы ниппеля 2, который в данном соединении является общей деталью с присоединительным штуцером.

Хвостовик обоймы имеет внутреннюю нарезку большого шага. При монтаже шланг 3 ввинчивается в наконечник 1 до упора, после чего в наконечник ввинчивается ниппель 2 (до прихода торца шланга к торцу наконечника), который своим коническим хвостовиком вминает шланг в канавки резьбы наконечника и уплотняет соединение.

Рис.316. Способы заделки резино - тканевых шлангов в арматуре

На рис. 316, б приведен типовой шланг оплеточной конструкции для рабочего давления до 150 , заделанный в наконечник с внутренним и наружным конусами у ниппелей, и на рис. 316, в — шланг с металлической оплеткой, заделанный (закатанный) в профильный наконечник. Наличие в заделке (рис, 316, 6) внешнего раструба на конце обойм обеспечивает плавный перегиб шланга.

Гибкие металлические рукава. Для работы в условиях высоких и низких температур находят применение гибкие трубопроводы (рукава) с металлической гофрированной бесшовной внутренней металлической трубкой с параллельным (рис. 317, а) или спиральным (рис. 317, б) гофрами, заключенной в проволочную оплетку 3 (рис. 317, в).

Рис. 317. Схемы гибких металлических рукавов (а и б) и конструкция узла заделки рукава в арматуре

По сравнению с резинотканевыми шлангами эти рукава, и в частности рукава из нержавеющей стали, обладают высокой гибкостью; к тому же рукава больших сечений (начиная с внутреннего диаметра 15 ) имеют меньший вес, чем резинотканевые шланги тех же размеров.

Рукав представляет собой гофрированный трубопровод, изготовленный из цельнотянутой трубы или из профилированной стальной ленты, свернутой в спираль с паяным (рис. 317, д и е) или сварным (рис. 317, г) швом. Для изготовления рукавов обычно применяют ленту из нержавеющей стали 1Х18Н9Т толщиной 0.15—0,4  и реже ленту из углеродистой стали, латуни, бронзы, монель-металла, никеля и титана. Оплетку изготовляют из проволоки того же материала диаметром 0,3—0,5 .

На рис. 317, в показан один из способов заделки рукава в присоединительный штуцер. Штуцер имеет трубчатый цилиндрический хвостовик 2 с прорезанными окнами, в который введен конец рукава вместе с оплеткой, предварительно припаянной на участке заделки к гофрированной металлической трубке. После этого вставленный конец рукава пропаивают по периметру окон 1 и обрезу хвостовика. Для этой же цели применяют также сварку.

Металлические рукава выпускают для работ в условиях температур от  до  и для рабочих давлений при малых диаметрах сечения (до 6 ) до 350 - 400  и выше. Рукав выпускают внутренним диаметром 2—100 , причем рукава последнего размера пригодны для работы на давлениях р = = 70 кГ/см2. Для испытательных установок выпускают рукава диаметром до 250  и выше с соответствующим понижением допустимого давления. Некоторые фирмы США выпускают рукава диаметром 25,4  (1") на давление 350  (5000 ).

При нагружении рукава пульсирующим давлением он может подвергнуться усталостному разрушению, причем срок службы (выдерживаемое число циклов нагружения) зависит в основном от амплитуды колебании давления. При амплитуде в пределах 20% номинального давления (при колебаниях давления от 80 до 100% номинальной величины давления) рукава выдерживают число циклов нагружения . При колебаниях от 50 до 100% номинального давления число циклов нагружения снижается до .

Допустимый радиус изгиба рукава — не менее 10 диаметров его внутреннего сечения. При меньших значениях радиуса изгиба допустимое рабочее давление должно быть уменьшено; радиус изгиба следует также уменьшать, если рукав в эксплуатации подвергается перегибам, причем для больших углов перегиба это уменьшение должно быть более значительным. Эту зависимость можно принять изменяющейся по линейному закону в зависимости от угла перегиба; для угла  уменьшение должно составлять 1,5.

Резервуары (баки) для жидкости

Бак служит для размещения рабочей жидкости, используемой в гидравлической системе. Минимальная емкость бака определяется изменением емкости агрегатов гидравлической системы, в процессе работы, которое, в свою очередь, определяется:

а)	изменением емкости гидросистемы в процессе зарядки и
разрядки аккумулятора ; это изменение равно количеству жидкости в аккумуляторах при максимальной их зарядке;

б)	изменением , объема при работе силовых цилиндров, обусловленных разностью их рабочих объемов при подаче жидкости в полости со стороны штоков и в полости, противоположные штоку;

в) изменением  объема жидкости в гидросистеме, обусловленным температурным ее расширением:

,

где  — коэффициент температурного расширения  жидкости; для минерального масла ;

— объем жидкости в гидросистеме;

— изменение температуры.

Помимо этого, необходим некоторый запас  жидкости для компенсации утечек, а также создания некоторого превышения уровня жидкости над заборным каналом, для того чтобы при максимальном расходе не могла образоваться воронка у заборного канала; практически это превышение уровня должно быть не менее 50 .

Для уменьшения возможности образования воронки на всасывающий канал устанавливают крупно ячейковый сетчатый фильтр, сопротивление которого должно быть возможно небольшим.

В соответствии с этим объем жидкости, на который должен быть рассчитан бак, равен сумме перечисленных выше объемов:

.                                   (474)

Кроме того, следует предусмотреть также некоторый воздушный объем  бака при максимальном его заполнении, необходимый для предотвращения попадания жидкости в дренажную систему и в воздушный фильтр. Величина  обычно выбирается равной 10 - 15% объема жидкости, вычисленного по выражению (474).

Емкость бака часто выбирают равной 2—3-минутной производительности насоса.

Рис. 318. Схемы жидкостных резервуаров (баков)

Бак должен быть сконструирован так, чтобы в нем обеспечивался отстой жидкости; для этого циркуляция жидкости в нем должна быть сведена к минимуму. Ввод жидкости в бак не должен вызывать вспенивания и завихрения ее; для этого ввод должен быть осуществлен ниже уровня жидкости в баке. На вводном канале рекомендуется устанавливать сетчатое устройство (рис. 318, а) для дробления струи жидкости. Минимальный уровень жидкости в баке должен быть выше всасывающего трубопровода, идущего к насосу, более чем на 50 .

Расположение и конструкция бака должны обеспечивать легкий контроль уровня жидкости и пополнение ею. Для контроля количества жидкости рекомендуется применять указатели уровня.

Бак должен иметь в верхней части дренажное отверстие (трубопровод) диаметром 2—5 . Для устранения попадания в бак пыли вместе с воздухом, поступающим в него при изменениях уровня жидкости, дренажные отверстия должны быть снабжены воздушными фильтрами, улавливающими механические частицы (пыль) и влагу. Более совершенным способом предохранения бака от попадания пыли является применение наряду с фильтрами жидкостного пылеуловителя (рис. 318, б).

Концы всех труб, соединенных с баком, должны находиться ниже минимального уровня жидкости на величину не менее трех диаметров трубы. Срез всасывающей трубы насоса должен отстоять от дна бака на расстоянии не менее двух диаметров трубы. Сливные магистрали должны быть подсоединены к специальным отсекам бака, удаленным от отсеков, соединенных с всасывающими магистралями. Для улучшения условий выделения из жидкости воздуха необходимо всасывающую трубу отдалять от сливной, что обеспечивается перегородками (рис. 318) с высотой, равной 2/8 высоты минимального уровня жидкости в баке. Применяют перфорированные перегородки, которые создают равномерную скорость течения вдоль нижней части бака, благодаря чему облегчается выделение пузырьков воздуха из жидкости и опускание частиц грязи на дно бака.

В стенку бака рекомендуется ввертывать магнитную пробку для улавливания продуктов износа стальных деталей.

В ряде случаев применяют так называемые закрытые гидросистемы, в которых жидкость не контактирует с атмосферным воздухом. Баки в этом случае либо заполняются каким-либо инертным газом (азотом) под некоторым небольшим давлением, либо снабжаются разделительными устройствами мембранного или поршневых (см. рис. 15) типов. При применении их улучшается заполнение насоса жидкостью, а в поршневом насосе может быть обеспечено принудительное ведение его поршней.

Для охлаждения жидкости в резервуарах (баках) часто размещается радиатор, через который пропускается охлаждающая жидкость или воздух (см. также стр. 118).