Глава XII

УСЛОВНЫЕ (СИМВОЛИЧЕСКИЕ) ГРАФИЧЕСКИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ АГРЕГАТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В комплект технических документов на гидравлическую Систему входит ее схема, в которой показывается взаимодействие входящих в систему гидроаппаратов (агрегатов) управления с источником питания и силовыми исполнительными гидравлическими механизмами  (гидродвигателями).

Гидравлические схемы составляются либо в полуконструктивных изображениях, либо в условных (символических) обозначениях гидроагрегатов и элементов гидросистем. Схема в первых изображениях обеспечивает удобство ее чтения и наглядность в понимании взаимодействия входящих в схему гидроаппаратов. В схемах второго вида отсутствуют какие-либо конструктивные элементы, а показывается в условных обозначениях лишь тип аппарата и даются линии тока жидкости, ввиду чего той наглядности, какая присуща схеме в полуконструктивных изображениях, здесь не имеется. Однако достоинством этих схем является их универсальность, а также простота исполнения (вычерчивания). В отечественной и международной практике в последние годы получила распространение схемная символика, в которой каждой группе гидравлических аппаратов присваиваются определенные знаки (символы), образующиеся преимущественно из простых контуров (окружностей, прямоугольников и пр.).

В схемной символике предусмотрены лишь символы простых элементов, гидравлические же аппараты, состоящие из нескольких таких простых элементов, объединяют в группу символов, относящихся к составному (комплексному) аппарату, которая заключается в общую рамку, очерченную штрих-пунктирными линиями (см. рис. 412 и 414), чем подчеркивается, что все эти элементы размещаются в одном общем корпусе. Простые же элементы составного аппарата, которые объединены не внутренними, а внешними связями в общую рамку не заключаются.

Обозначения специальных аппаратов (агрегатов), не вошедших в рассмотренный ниже перечень условных обозначений, выбираются близкими к имеющимся в перечне и дополнительно расшифровываются надписями; агрегаты же, не имеющие в перечне прототипа или же конструктивно сложные, изображаются в полуконструктивных или в смешанных полуконструктивно-условных обозначениях.

Начертания условных изображений гидравлических аппаратов не ограничены какими-либо обязательными масштабами, и габариты таких изображений выбираются в каждом отдельном случае сообразно принятому габариту общей схемы гидросистемы.

Направление потока рабочей жидкости (среды) показывается в символах условных обозначений жирной стрелкой, причем при течении жидкости в обоих направлениях наносятся две противоположно направленные жирные стрелки. Направление движения механических частей гидравлической машины (поршня и пр.) показывается односторонней (при движении в одном направлении) или двусторонней стрелкой при возвратно-поступательном движении. Направление кругового (вращательного) движения показывается соответственно одинарной дуговой стрелкой при движении в одном направлении или двусторонней дуговой стрелкой при возвратно-вращательном (поворотном) движении.

Ниже приводятся обозначения распространенных элементов и гидроаппаратов гидросистем.

Элементы гидросистем

Соединение линий (трубопроводов)

Тип управления

Вспомогательные гидроаппараты

Продолжение

Объемные насосы и гидромоторы

Обозначения насосов представляют собой в большинстве существующих символик окружности. Диаметры окружностей не регламентируются, а выбираются соизмеримыми с символами прочих аппаратов данной гидросхемы. Направление потока жидкости показывается острием жирной стрелки, помещенной внутри контура символа, а регулируемость подачи — длинной тонкой стрелкой, пересекающей этот контур под углом. Нереверсивный насос постоянной производительности изображают одной и реверсируемый — двумя жирными стрелками внутри контура, направленными во внешнюю сторону (показывает, что поток жидкости направлен из насоса в гидросистему).

Символы гидромоторов те же, что и насосов, однако острия стрелок направляются внутрь контура (показывают, что поток жидкости направлен из гидросистемы в гидромотор).

Условные графические обозначения объемных насосов и гидромоторов показаны ниже.

Объемные гидропередачи вращательного движения

Объемная гидропередача вращательного движения состоит из объемных насоса и гидромотора неограниченного вращательного движения, соединенных между собой магистральными линиями. Обозначения этих передач зависят от регулируемости и реверсивности входящих в них насосов и моторов.

На рис. 405 представлены примеры некоторых распространенных комбинаций условных обозначений для изображений объемных насосов и гидропередачи:

а) реверсивный регулируемый насос с ручным управлением (регулированием производительности);

б) нереверсивный насос с автоматическим регулированием производительности по давлению;

в) нереверсивный нерегулируемый насос с приводом с помощью электромотора и гидравлическим управлением производительностью по давлению;

г) регулируемый насос с гидравлическим управлением производительностью по ходу поршня сервопривода системы управления;

д) реверсивная гидропередача, состоящая из реверсивного  нерегулируемого гидромотора и регулируемого реверсивного насоса с ручным управлением,   приводимого   в   движение   электромотором.

Рис. 405. Примеры условных обозначений насосов и гидропередачи

Гидроцилиндры

Гидроцилиндр является объемным гидродвигателем, в котором ведомое звено совершает ограниченное возвратно-поступательное (силовой гидроцилиндр) или возвратно-поворотное (моментный гидроцилиндр) движение.

Мембранные камеры (цилиндры) изображаются как поршневые цилиндры, сильфоны — как плунжерный цилиндр.

Распределительные устройства (аппараты)

Распределители (устройства управления, предназначенные для изменения направления движения рабочей жидкости) всех типов изображаются в условной символике прямоугольниками (квадратами), причем количество фиксированных позиций подвижного элемента распределителя показывается соответствующим количеством прямоугольных полей, а число ходов — количеством подведенных к нему внешних линий (входов и выходов трубопроводов).

На рис. 406, а—в показаны конструктивные схемы и символические изображения двухпозиционных распределительных золотников: двухходового (а), трехходового (б) и четырехходового (е) (соответственно двух-, трех- и четырехлинейных) типов и на рис. 406, г — трехпозиционного золотника четырехходового типа с положительным перекрытием. Буквенные обозначения на приведенных схемах и символах соответствуют: Н — насос, Б — бак:  и  — полости гидродвигателя (силового цилиндра).

Стрелки внутри поля условного обозначения показывают направление потока рабочей жидкости по каналам распределителя для одной какой-либо фиксированной позиции подвижного его элемента, причем положение стрелок каждого-поля должно соответствовать расположению внешних подводимых линий.

Линии условного обозначения (внешние трубопроводы, соединенные с распределителем) показываются лишь в одной (исходной) из позиции распределителя. При переключении распределителя в другую позицию поле (прямоугольник), соответствующее этой новой позиции, как бы перемещается на место поля исходной позиции, линии же условного обозначения подводов остаются на прежних местах (рис. 407, а).

Перекрытия (блокирование) каналов распределителя показываются короткой чертой на внутренних концах линий этих каналов, перпендикулярной к их осям. В частности в трехпозиционном четырехходовом (четырехлинейном) распределителе, изображение полей которого представлено на рис. 407, б, все внутренние каналы в среднем положении подвижного элемента распределителя перекрыты и циркуляция жидкости в нем отсутствует. Путь жидкости по каналам этого трехпозиционного распределителя в двух других позициях характеризуется совмещениями левого или соответственно правого квадрата (поля) со средним, на котором показаны линии условного обозначения (внешние трубопроводы).

Рис. 406. Конструктивные и условные изображения двух- (а), трех- (б) и четырехходовых (в и г) распределительных золотников

Из схемы двухходового (двухлинейного) распределителя (см. рис. 406, а) следует, что он является по существу перекрывным краном (переключателем), применяемым преимущественно при необходимости дистанционного перекрытия коммуникаций и при управлении гидропривода от движущихся частей машины. В практике этот распределитель часто изображают при ручном управлении в виде прямоугольника с нанесенными диагоналями   (см. позицию в верхнем правом углу рис. 406, а).

На рис. 408 представлены схемы включения четырехходовых двухпози-ционного (а) и трехпозиционного (б) распределителей с электромагнитным управлением и возвратными пружинами в систему одностороннего и двустороннего силового цилиндра.

В ряде конструкций распределителей часть или все внутренние их каналы в среднем положении подвижного элемента не перекрываются, а соединяются между собой или со сливом (баком). В частности в распределителе с отрицательным перекрытием (с открытым центром)все внутренние каналы соединены между собой (рис. 409, а). Стрелка в среднем квадрате контура условного обозначения показывает направление выхода жидкости из каналов распределителя. В распределителе, схемы которого в конструктивном и условном изображениях представлены на рис. 409, б, перекрыт лишь канал Б (бака), каналы же гидродвигателя  и  соединены с каналом насоса (); в распределителе, представленном на рис. 409, в, соединены между собой все каналы, кроме канала  (насоса), который перекрыт.

Рис. 407. Условные изображения четырех-        Рис. 408. Принципиальные схемы

ходовых двух- (а) и трехпозиционных (б)          включения распределителей в

распределителей в различных положениях        гидросистему

с обозначением подводных линий и внут-

ренней коммуникации

Практический интерес представляет распределитель, в котором перекрыты лишь каналы гидродвигателя ( и ), канал же насоса () соединен с каналом бака (Б) (рис. 409, е), что соответствует холостому режиму работы насоса (разгрузке насоса).

Применяются также распределители с пятью, шестью и более ходами, которые имеют соответствующее число входов и выходов. На рис. 410, а показано символическое обозначение трехпозиционного пятиходового распределителя.

В изображение дроссельно-распределительного устройства непрерывного действия, рабочий элемент которого может занимать в процессе работы бесконечное множество рабочих положений (позиций) и с помощью смещения которого регулируется как направление потока жидкости, так и степень дросселирования (к этому типу относятся распределители следящего гидропривода), добавляются две параллельные линии (рис. 410, б). В остальном характерные позиции такого распределителя соответствуют позициям рассмотренного распределителя с фиксированным положением распредели-тельного элемента.

На рис. 411 приведены примеры комбинаций характерных обозначений для условных изображений распределителей с различными жидкостными коммуникациями. На рис. 411, а показан трехпозиционный четырехходовой распределитель с ручным (рычажным) управлением и двумя возвратными пружинами, устанавливающими подвижный элемент распределителя в среднее положение, в котором все каналы его соединяются между собой и баком. Распределитель того же типа, но с перекрытыми в среднем положении каналами (рис. 411 ,б) снабжен механическим фиксатором в этом положении. Двухходовой двухпозиционный распределитель (перекрывной кран), изображенный на рис. 411, в, предназначен для открытия или закрытия магистрали; управляется он обычно от подвижной детали с возвратом в исходное положение с помощью пружины.

Рис. 409. Конструктивные и условные схемы            Рис. 410. Условные обозначе-

трехпозиционного четырехходового распре-             ния трехпозиционного пятихо-

делителя с различными внутренними комму-            дового (а) распределителя с

никациями                                                                      бесконечным множеством ра-

бочих позиций (б)

Четырехходовой трехпозиционный распределитель, изображенный на рис. 411,г, приводится дистанционное помощью подачи управляющего давления и устанавливается в среднее положение пружинами; в этом положении канал насоса перекрывается, а все прочие каналы соединяются с баком.

Управляющее  давление   (изображается   тонкими   сплошными или штрих-пунктирными линиями) может быть подано от различных аппаратов управления ручным или иным (механическим, электромагнитным и пр.) способом. Управляющим давлением может быть также давление самой рабочей среды. Наиболее широко распространены распределители с электрогидравлическим управлением (с электрогидравлическими   сервозолотниками).

На рис. 412, а приведена схема с двумя сервозолотниками (пилотами), представляющими собой трехходовые вспомогательные распределители (золотники) с электромагнитным управлением. В практике применяется обычно упрощенное условное изображение распределителя, представленное на рис.     412, б.

На рис. 412, в показана схема, в которой вспомогательный (пилотный) распределитель выполнен в виде четырехходового двухпозиционного золотника с двумя электромагнитами. Основной распределитель в этой схеме управляется энергией давления рабочей среды, подводимой к нему с помощью этого вспомогательного распределителя.

Рис. 411. Примеры комбинаций обозначений           Рис. 412. Изображения распре-

для символических изображений распредели-          делителей с дистанционным

телей                                                                               электрогидравлическим управ-

лением

Клапаны регулирования давления

Клапаны регулирования давления обозначаются в виде прямоугольника (прямоугольного поля) со стрелкой внутри (рис. 413, а). Изменения под действием какой-либо силы  (давления рабочей среды, управляющего давления и пр.) положений регулирующего элемента (затвора), вплоть до полного открытия или закрытия им проходного сечения, можно принципиально представить как перемещение прямоугольного поля со стрелкой относительно входной и выходной линий (рис. 413, б), которые сохраняют при этом свое положение неизменным. Клапан открыт, когда стрелка находится в положении, совпадающем с входной и выходной линиями (см. рис. 413, б), и закрыт, когда стрелка смещена относительно них (рис. 413, а).

Рис. 413. Условное изображение клапана давления:

а – проход клапана закрыт; б – проход открыт

На рис. 414, а - в представлены конструктивная схема и ее условные изображения предохранительного  клапана  (клапана, ограничивающего макси-мальное давление ) с регулируемой пружиной; сигнальным (управляющим) давлением в клапане, условное обозначение которого представлено на рис. 414, б, является рабочее (входное) давление  среды и на рис. 414, в — управляющее давление  от отдельной магистрали.

На рис. 414, г и д показаны конструктивная схема и условное обозначение предохранительного клапана двухступенчатого типа (непрямого действия) (см. также рис. 226), состоящего из перекрывного плунжерного клапана (затвора) 2 (или перекрывного плунжера) и регулируемого по давлению винтом 4 вспомогательного клапана-датчика 3, к которому через дроссель 1 подводится жидкость из входного канала. Для дистанционной разгрузки (управления) предусмотрен канал , при соединении которого со сливной полостью (атмосферой) происходит отключение клапана (плунжер 2 переместится вправо, открывая проход жидкости, практически без сопротивления от насоса в бак).

Рис. 414. Конструктивные и условные изображения предохранительных клапанов

В символическом изображении схема такого клапана с дистанционной разгрузкой дополняется сигнальной (управляющей) тонкой линией .

Ввиду некоторой сложности вычерчивания последнего изображения двух-ступенчатого клапана в практике обычно применяют изображение, представленное на рис. 414, б, снабжая его, в случае необходимости, поясняющей надписью.

Рис. 415. Конструктивное и условное изображения редукционного клапана

В практике широко распространены редукционные клапаны, предназна-ченные для поддержания постоянного давления на выходе () при изменении входного давления () при условии, что . Конструктивная схема и условные начертания такого клапана показаны на рис. 415, а и б. Сигнальным давлением здесь является давление на выходе из клапана (выходное или редуцированное давление), определяемое усилием пружины (см. также рис. 228).

В клапане, условное обозначение которого представлено на рис. 415, в, величина выходного давления определяется управляющим давлением  от отдельной магистрали.

Рис. 416. Условные изображения распространенных клапанов давления

На рис. 416 показаны примеры условных обозначений применяющихся прочих клапанов регулирования давления, которые обеспечивают постоянные   значения  следующих  параметров:

а) разности (перепада) давления  на выходе и давления  управления,  т. е. ;

б) отношения давления  на входе и давления  управления: ;

в) отношения давления  на входе и давления  на выходе (клапан пропорциональный): ;

г) разности (перепада) давления  на входе и давления  на выходе (клапан дифференциальный): .

На рис. 417 представлены схемы в конструктивном и условном изображениях регулируемых напорных золотников (клапанов), включающих обычно односторонний запорный шариковый клапан для нерегулируемого обратного хода управляемого гидродвигателя.

Напорный золотник является регулятором давления, работающим по принципу предохранительного клапана, и предназначен для ограничения давления в подводимом к нему потоке рабочей жидкости.

Золотник, представленный на рис. 417, а, управляется непосредственно входным (рабочим) давлением, и золотник, представленный на рис. 417, б, имеет дистанционное управление, для чего управляющее (сигнальное) давление подается от отдельной магистрали в канал .

Золотник первой схемы (рис. 417, а) имеет два рабочих канала прямого  и обратного  ходов, которые при отсутствии давления в канале с отделяются друг от друга  плунжером,  находящимся под действием пружины. При прямом ходе жидкость поступает к каналу  и, действуя на торец хвостовика плунжера, перемещает его влево, соединяя этот канал с выходным . При обратном ходе жидкость поступает к каналу. Поскольку канал в этом случае отделяется плунжером от канала , жидкость поступает к обратному (шариковому) клапану и через него к каналу .

Подача управляющего давления при дистанционном управлении производится от аппарата дистанционного управления к каналу  (рис. 417, б).

Рис. 417. Конструктивные и условные изображения напорных клапанов

Прочие аппараты гидросистемы

Распространены аппараты (клапаны), обеспечивающие последовательность действия гидравлических исполнительных механизмов (силовых цилиндров и др.). Подобные требования предъявляются в частности к последовательности действия силовых цилиндров системы управления створками самолетного шасси и системы выпуска последнего. При выпуске шасси требуется открыть створки и лишь после того производить выпуск шасси.

Конструктивная и условная схемы клапанов подобного назначения приведены на рис. 418, а. Жидкость от канала  насоса поступает вначале лишь к выходному каналу , соединенному с одним из обслуживаемых цилиндров (гидродвигателей), и только после того, как давление в этом цилиндре повысится до величины, соответствующей затяжке пружины, нагружающей плунжер клапана, она поступит в канал  второго цилиндра.

Схемы устройства подобного же назначения показаны на рис. 418, б. Распределение потоков жидкости между гидродвигателями, соединенными с каналами  и , зависит от величины перепада  давления на дросселе 3 и от соотношения площадей  и  штоков 1 и 2 (). До того, пока   затвор (плунжер) клапана будет находиться в правом положении, в котором он перекрывает канал  питания второго цилиндра; питание будет производиться лишь от цилиндра,  соединенного с каналом . При повышении же давления до величины, при которой , затвор клапана переместится влево, открыв дополнительно и линию питания второго цилиндра .

К группе клапанов давления относится электрогидравлическое реле давления (электрогидравлический выключатель), которое предназначено в основном для автоматического размыкания или замыкания электрической цепи при достижении заданной величины давления (см. рис. 246). Условные изображения такого реле в двух начертаниях показаны на рис. 419, а и б.

В гидросистемах с нерегулируемым насосом применяют автоматы разгрузки (перевода на холостой режим) насоса, изображение которого показано на рис.  419, в.

При повышении давления в аккумуляторе сверх заданной величины пружина автомата сжимается, в результате насос соединяется с баком (это положение показано на рис. 419, в).

Рис. 418. Конструктивные и условные изобра-       Рис. 419. Условные изображения

жения клапанов последовательного действия         реле давления (а и б) и автома-

тов разгрузки насоса (в и г)

Применяют также автомат разгрузки, состоящий из управляемого предохранительного клапана и двухходового клапана (байпаса) (рис. 419, г), который под действием давления жидкости в аккумуляторе соединяет линию управления предохранительного клапана с баком, переводя последний в режим работы сливного клапана. Для обеспечения плавности переключений применен дроссель.

Рис. 420. Условные изображения запорных (обратных) клапанов

На рис. 420, а показаны условные обозначения неуправляемого одинарного обратного клапана и на рис. 420, б — сдвоенного управляемого клапана (гидрозамка). Одинарный клапан предназначен для пропускания потока рабочей среды в одном направлении и запирания его в обратном направлении; сдвоенный (рис. 249) обеспечивает проход рабочей среды из присоединения 1 к присоединению 2 при подводе среды под давлением к присоединению 3 и проход от присоединения 4 к присоединению 3 при подводе среды под давлением к присоединению 2. Управляемый от командного аппарата обратный одинарный клапан обеспечивает в случае необходимости проход рабочей среды в обоих направлениях (см. рис. 248). На рис. 420, в представлено обозначение комбинации гидрозамка с вмонтированными в его корпус двумя предохранительными клапанами.

Дистанционное управление гидравлическими аппаратами

В ряде случаев, и в частности для разгрузки (снятия на заданное время в зависимости от поданного сигнала давления) насоса, а также для выключения обратного или предохранительного клапана и для прочих целей применяется гидравлическое дистанционное управление от командных аппаратов ручного или автоматического действия.

Рис. 421. Примеры условных обозначений аппаратов (клапанов) с дистанционным управлением

В случае наличия в гидроагрегате возможности дистанционного управления в схему вводится дополнительная линия управления, наносимая на условной схеме тонкими (иногда штрихпунк-тирными) линиями  (рис. 421). Конструктивные схемы и условные обозначения дистанционно управляемых клапанов обратного  и разгрузочного  типов показаны на рис. 421.

Аппараты (клапаны) регулирования расхода

К аппаратам регулирования расхода в основном относятся дроссели, нерегулируемый тип которых изображается условно, как показано на рис. 422, а и б, и регулируемый — на рис. 422, в.

Рис. 422. Условные изображения дросселей

Применяют также, в частности в случае нелинейного (квадратичного) дросселя, обозначение, приведенное на рис. 422, г.

На рис. 423, а показано условное изображение комбинированного аппарата, состоящего из регулируемого дросселя и предохранительного клапана (клапана предельного давления), который поддерживает постоянное давление перед дросселем.

Рис. 423. Условные изображения регулируемого дросселя в комбинации с предохранительным (а) и обратным (б) клапанами

Клапан представляет собой один из наиболее простых регуляторов расхода жидкости.

Изображение дроссельного регулятора расхода (без предохранительного клапана), но с обратным клапаном, через который при реверсировании направляется поток в обход дросселя, представлено на рис. 423, б.

В практике распространены регуляторы (рис. 236), в которых в целях повышения стабильности расхода при колебаниях нагрузки обеспечивают создание постоянного перепада давления  (рис. 424, а) на дросселе ручного регулирования 1. Для этой цели в регуляторе применен редукционный клапан 3, обеспечивающий при постоянном выходном давлении  постоянное (редуцированное) давление  перед дросселем 1 независимо от входного давления ; для компенсации влияния возможного изменения выходного давления  выходной канал соединен с верхней (пружинной) камерой 2 редукционного клапана. Регулятор обеспечивает при всех прочих равных условиях заданный расход независимо от изменений в практических пределах входного  и выходного  давлений.

Условное изображение составного аппарата (регулятора) показано на рис. 424, б.

Рис. 424. Условные изображения регуляторов расхода

На рис. 424, в представлена схема составного аппарата, в которой, помимо регулируемого дросселя и редукционного клапана, включен также и предохранительный клапан. Для обеспечения плавного срабатывания аппарат снабжен нерегулируемым дросселем.

К рассмотренным регуляторам расхода относятся также делители потока (рис. 425, а), предназначенные для поддержания заданного соотношения расходов рабочей среды в параллельных разветвленных потоках с разными давлениями.

Рис. 425. Условные изображения делителей и сумматоров потока

Применяемые в этих делителях дроссели выполняются как в нерегулируемом, так и в регулируемом вариантах. В последнем случае на условное изображение аппарата наносится косая стрелка.

К аппаратам этого же типа относится также суммирующий клапан, предназначенный для поддержания заданного соотношения расходов жидкости при слиянии потоков (рис. 425, б).

Применяют также общее обозначение как делителей, так и сумматоров потоков, показанное на рис. 425, в.