Глава IV

АГРЕГАТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ

Распределитель (распределительное устройство) предназначен для управления потоком рабочей жидкости между участками и агрегатами гидросистемы. С помощью распределителей обеспечивается направление рабочей жидкости к соответствующему исполнительному гидромеханизму, а также осуществляется реверс механизмов.

По конструктивному исполнению распределители жидкости разделяют в основном на золотниковые, крановые и клапанные.

ЗОЛОТНИКОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Рабочим органом распределителей этого типа является перемещающийся в осевом направлении во втулке (гильзе) цилиндрический плунжер, на котором выполнено несколько кольцевых проточек. В золотниковых распределителях более сложной конструкции, помимо осевых, использованы также и поворотные движения плунжера вокруг оси, что повышает их позиционность.

Подвод и отвод жидкости производится через окна питания во втулке и соответствующие проточки плунжера.

По количеству подключенных внешних линий (каналов питания), по которым рабочая жидкость подводится к распределителю и отводится от него, различают распределители четырехлинейные (четырехходовые), трехлинейные и  двухлинейные.

На рис. 187 показаны схемы четырехходовых золотниковых распределителей, предназначенных для управления двусторонним движением гидродвигателя, осуществляемого путем подачи поступающей от насоса жидкости под давлением в одну из двух полостей (рабочую) гидродвигателя при одновременном отводе ее из противоположной (нерабочей) полости в резервуар.

Жидкость от насоса подводится к каналу 4 (рис. 187, а), из которого в зависимости от положения плунжера 2 поступает в ту или иную (рис. 187, б) полости гидравлического двигателя 1, одновременно с этим вторая (нерабочая) полость гидродвигателя соединяется с каналом 3,  ведущим в резервуар.

Основным преимуществом золотниковых распределителей является то, что их плунжеры уравновешены от осевых статических сил давления жидкости, поскольку рабочее давление жидкости действует на пояски плунжера в противоположных направлениях. В таких золотниках легко осуществляется многопозиционность и, кроме того, они обладают при соответствующем выполнении относительно небольшим трением.

Для уравновешивания плунжера от сил давления  жидкости, могущего быть в сливной линии (в каналах 3 и 5), плунжер золотника, показанного на рис. 187, в снабжен с левой стороны ложным хвостовиком. При отсутствии такового (рис. 188, а) давление  в сливной линии, с которой соединены каналы 3 и 5, будет действовать на неуравновешенную площадь плунжера  (где  и  - диаметры плунжера и его хвостовика), стремясь смесить его вправо.

Рис. 187. Принципиальные схемы золотникового распределителя

Это неуравновешенное усилие давления жидкости равно

.

Рис. 188. Схемы четырехходового золотника

С этой же целью плунжер золотника, показанного на рис. 188, а, снабжен дополнительными поясками. Полости  и  этого золотника должны быть соединены непосредственно (минуя сливную линию) с баком или атмосферой. При дистанционном управлении в эти полости подается командное давление.

Уравновешивание плунжера золотника от сливного давления может быть достигнуто также путем применения трех поискового золотника, выполненного по схеме, представленной на рис. 188, б. Преимуществом таких золотников применительно к следящим системам является то, что в них имеется всегда лишь один контролируемый в производстве осевой размер, который определяет  характеристики  следящих  систем.

Применяют также трехходовые и реже — двухходовые золотники,  причем  последние являются по существу перекрывными кранами (вентилями). Трехходовые золотники (рис. 189, а) применяют в основном в том случае, когда окно питания гидродвигателя необходимо последовательно соединить с источником давления (с насосом) или с резервуаром, т. е. в гидродвигателях одностороннего действия. Однако в некоторых случаях их применяют также и в двусторонних гидродвигателях. Подобная схема с трехходовым золотником, допускающим изменение направления движения гидродвигателя, показана на рис. 189, б. В этой схеме применен силовой цилиндр двойного действия, в котором эффективная площадь поршня со стороны штока вдвое меньше площади поршня с противоположной стороны (см. также рис. 177, д). В положении плунжера, показанном на рис. 189, б, жидкость поступает от источника питания одновременно как в левую, так и в правую полости цилиндра, в результате поршень будет перемещаться вправо.

Рис. 189. Схемы трехходовых золотников

Скорость  движения поршня и развиваемое им усилие  определяется в зависимости от расхода жидкости источника питания  по выражениям

; ,

где  и  - площади цилиндра и штока.

При условии  получим

; .

При соединении левой полости цилиндра со сливом и правой с источником питания поршень будет перемещаться влево со скоростью

,

развивая при этом усилие

.

По числу фиксируемых положений плунжера различают двухпозиционные и трехпозиционные  золотники.  Если  плунжер золотника не задерживается в среднем положении, такой золотник называют двухпозиционным; если задерживается с помощью каких-либо устройств, — трехпозиционным.

Рис. 190. Схемы перекрытий золотников

По величине перекрытий поясками плунжера в среднем его положении расходных окон втулки (корпуса) различают распределители с положительным (рис. 190, а) и отрицательным (рис. 190, б) перекрытием. Реже применяются золотники с нулевым перекрытием (рис. 190, в).

В золотниках первого типа (рис. 190, а) ширина  рабочего пояска плунжера превышает ширину  проходного окна корпуса золотника для протока жидкости, поэтому поясок плунжера при симметричном его положении  по отношению  к  этим окнам перекрывает соответствующее  окно  на  длине .

В золотниках второго тина (рис. 190, 6) ширина  рабочего пояска меньше ширины  проходного окна, в результате чего при среднем положении плунжера золотника по обеим сторонам его пояска образуется начальный зазор, равный . Поскольку при условии  величина перекрытия , вычисленная по выражению , будет иметь отрицательное значение, подобное перекрытие окон уплотняющими поясками золотника условно называют «отрицательным перекрытием» (см. рис. 268, а).

Золотники третьего типа с нулевым перекрытием () применяются  в  тех  случаях,  когда требуется, чтобы при любом малом смещении плунжера из среднего положения образовывалась расходная щель. К подобным случаям относятся гидравлические следящие системы   (стр.   460).

Рис. 191. Схемы канализации золотников

В зависимости от конструкции золотника рабочие полости гидродвигателя в среднем положении плунжера либо фиксируются, либо соединяются с резервуаром. На рис. 191 показаны возможные соединения каналов питания при среднем положении плунжера. В схеме с положительным перекрытием, представленной на рис. 191, а, перекрыты все каналы золотника; в схеме, представленной на рис. 191, б, блокирован лишь канал питания, каналы же, соединенные с полостями гидродвигателя, соединены с баком; в схеме с отрицательным перекрытием, представленной на рис. 191, в, все каналы соединены с баком.

Гидравлические характеристики золотника определяются его сопротивлением, которое для золотников с острыми отсечными кромками принято выражать коэффициентом  расхода. В этом случае расход жидкости  и сопротивление  в расходной щели золотника можно определить, применяя соотношения для истечения жидкости из отверстия в тонкой стенке [см. выражение (74)].

и ,

где  - площадь проходного окна золотника;

- размер проходного окна по длине окружности золотника; для распространенных золотников, в которых окна выполнены в виде круговых проточек, , где  - диаметр плунжера;

- смещение плунжера золотника относительно отсечных кромок (открытие расходного окна);

- коэффициент расхода.

Коэффициент расхода  для ламинарного потока является функцией числа Рейнольдса, однако для турбулентного потока, который в золотниках является преобладающим, этот коэффициент при , где  — скорость жидкости,  можно принимать без учета влияния сопротивления подводящих каналов постоянным . Для минеральных масел и щелей с острыми кромками можно в практических расчетах  принимать   для последних условий . Для закругленных кромок или кромок с фасками .

При числах , соответствующих малым смещениям золотника (открытиям окон), коэффициент  может быть приближенно принят в среднем равным . Размеры золотника определяются в основном расходом и допустимой скоростью жидкости в его каналах, которая, в свою очередь, зависит от назначения золотника и рабочего давления в системе.

Скорость течения жидкости в каналах корпуса золотника и в проточках плунжера обычно выбирают, в целях уменьшения габаритов, в 2—2,5 раза выше скорости жидкости в подводящих трубах, однако потеря напора в золотнике не должна превышать примерно 2% рабочего давления. Практически скорость жидкости выбирают равной 6—10  и реже до 15 .

При расчете сечений каналов исходя также из условия, чтобы площадь сечения потока жидкости и любом месте канала была не меньше ~40 - 50% площади сечения подводящей трубы. В ряде рекомендаций принято, что отношение квадрата проходного сечения  каналов  распределителя к квадрату сечения   трубопровода   равно .

Подвод жидкости в камеры золотника и отвод из них обычно производится через круговые (кольцевые) проточки  в корпусе (в гильзе), занимающие , соединенные с трубопроводами (см. рис. 191, а). Благодаря подобному выполнению каналов питания по всей окружности контакта плунжера с гильзой достигают максимального значения размера как проходное окно по окружности (), так и его площадь , где  и  — диаметр плунжера и ширина окна вдоль оси.

Кроме того, золотники в подобном исполнении отличаются простотой, а также тем, что подобные кольцевые щели обладают свойством самоочищения от частичек загрязнителя, которые при открытии щели уносятся потоком жидкости.

Диаметр  шейки плунжера золотника (см. рис. 191, а) должен быть таким, чтобы было обеспечено требуемое проходное сечение

между шейкой и втулкой золотника  и одновременно с этим была сохранена требуемая поперечная жесткость плунжера; обычно соблюдается  условие  .

Для обеспечения герметичности минимальный диаметральный зазор в золотниках обычно выбирается равным 0,004—0,01 . При более жестких требованиях к герметичности диаметральный зазор для диаметров золотника до 25  и давления  составляет 0,004-0,007 .

Ниже приведены рекомендуемые по зарубежным источникам зазоры между гильзой и плунжером для общего машиностроения:

Диаметр плунжера в 	…….	< 20	20—40	> 40

Диаметральный зазор в    ...........     0,005—0,01                0,008—0,015	0,01—0,02

При выборе зазоров необходимо учитывать температурное расширение материалов, из которых изготовлены детали плунжерной пары, с тем, чтобы было устранено защемление плунжера при изменениях температуры. В тех случаях, когда золотник и корпус распределителя изготовлены из материалов с различными коэффициентами теплового расширения, изменение зазора может быть вычислено по выражению

,

где  и  - первоначальная и средняя температуры распределителя;

- зазор при первоначальной температуре;

и - коэффициенты температурного расширения корпуса (гильзы) и плунжера.

Величину диаметра и длину плунжера золотника, а также величину его хода выбирают с учетом обеспечения требуемого расхода жидкости при допустимом сопротивлении потоку жидкости. При выборе диаметра плунжера исходят также из необходимости уменьшения трения. Так как трение плунжера золотника зависит от его диаметра, величину последнего выбирают минимальной.

В табл. 10 приведены рекомендуемые размеры золотников (в ).

Материал для изготовления плунжеров и втулок должен быть твердым и скорее хрупким, чем пластичным. При повышении твердости деталей плунжерной пары уменьшается вероятность заклинивания при попадании в зазоры твердых частиц, которые в этом случае обычно разрушаются твердыми рабочими поверхностями. При хрупком материале попавшие в зазор твердые частицы загрязнителя лишь процарапывают со снятием стружки поверхности деталей, не оставляя на них вспучин, могущих вызвать заклинивание плунжера, тогда как при пластичном материале твердые частицы загрязнителя процарапывают поверхности, вспучивая   их.

Таблица 10

Размеры золотников

Для уменьшения возможности заклинивания плунжеров проточки на плунжере и окна гильзы выполняют с острыми кромками, что способствует перерезанию загрязняющих жидкость неметаллических   частиц.

Для повышения износостойкости плунжерных пар применяют хромирование рабочих поверхностей плунжеров, что повышает срок их службы в 1,5—2 раза; толщина хромового покрытия 18 – 25 .

СИЛА ТРЕНИЯ ПЛУНЖЕРА

Одним из основных параметров плунжерной пары, определяющих ее качество, является трение при движении и при страгивании плунжера с места, величина которого для реальной золотниковой пары зависит от величины давления жидкости, увеличиваясь с увеличением последнего, а также от правильности геометрических форм   плунжера и гильзы и соосности  их   расположения.

Из схемы золотника, показанной на рис. 187, а, следует, что силы давления жидкости на детали идеальной пары, характеризуемой абсолютной цилиндричностью и высоким качеством обработки поверхности, уравновешиваются как в аксиальном, так и в радиальном направлении, а поверхности скольжения плунжера разделены граничным слоем жидкости. Следовательно, трение плунжера такой идеальной пары будет зависеть только от скорости его перемещения и вязкости жидкости.

Однако трение плунжера реальной пары может достигать значительных величин и зависит от давления жидкости, от правильности геометрических форм плунжера и втулки и соосности их расположения. Практически зависимость силы трения при движении от величины перепада давления для распространенных в практике величин давления (до 200 ) имеет линейный характер.

Исследования показали, что трение плунжера возникает в основном в результате неравномерного распределения давления жидкости в радиальном кольцевом зазоре, образованном плунжером и гильзой, ввиду чего возникает неуравновешенная радиальная сила, поджимающая плунжер к одной стороне гильзы.

На рис. 192, а показана схема элемента плунжерной пары, (представляющего собой поясок золотникового плунжера длиной ), помещенной во втулку (гильзу) с радиальным зазором (рис. 192, а). С левой  стороны  этого  пояска  находится полость   высокого  , и  с  правой — полость низкого  давления.

Рис. 192. Схемы, иллюстрирующие действие на плунжер золотника неуравновешенных радиальных сил давления жидкости

Рассмотрим случай размещения в подобной втулке идеального цилиндрического плунжера, ось которого параллельна оси втулки, однако смещена относительно последней на величину . Для упрощения анализа пренебрегаем силами инерции и тяжестью плунжера и жидкости, а также допускаем, что поток жидкости в зазоре  одномерный  и  ламинарный.

Вследствие эксцентричного размещения плунжера во втулке (цилиндре) в верхней части последней образуется зазор  и в нижней – зазор , где .

Рассмотрим потоки жидкости  и  через верхний и нижний элементарные зазоры шириной  (рис. 192, а). Так как при условии параллельности осей плунжера и втулки площади поперечного сечения как верхнего ((), так и нижнего () зазора будут постоянными по всей длине пояска плунжера , градиент давления как для верхнего, так и для нижнего зазора можно приближенно принять постоянным:

,

где  - перепад давления по длине  зазора.

Следовательно, давление в зазоре будет понижаться от величины  на входе до величины  на выходе линейно, т. е. кривые давлений  и  в функции  будут прямыми линиями, соединяющими точки  и .

Нетрудно видеть, что радиальное усилие  давления жидкости в верхнем зазоре, стремящееся переместить плунжер вниз, равно, если пренебречь скоростным напором потока утечек, усилию  давления жидкости в нижнем зазоре, стремящемуся переместить   плунжер   вверх,   т. е.   эти   силы   уравновешиваются:

.                                   (366)

Силы  и  уравновешены во всех случаях при параллельности поверхностей плунжера и втулки, образующих щель, а в случае совпадения осей плунжера и втулки уравновешены при любой симметричной относительно оси конфигурации плунжера и   втулки.

Однако при искажении цилиндричности поверхностей втулки и плунжера равновесие радиальных сил при эксцентричном расположении осей плунжера и втулки нарушится, в результате чего возникают силы и моменты, смещающие плунжер к той или иной стороне  поверхности  втулки.

Рассмотрим наиболее характерный случай эксцентричного размещения в цилиндрической втулке конусного плунжера, основание конуса которого обращено в сторону высокого давления жидкости (рис.  192,  б).

Величину усилия давления жидкости на единицу ширины поверхности  можно в этом случае определить двойным интегрированием. Опуская математические выкладки, приводим результаты этих вычислений, из которых следует, что для любой элементарной щели длиной  высотой  по радиусу и шириной  по дуге окружности справедливо соотношение   связывающее градиент давления с градиентом расхода:

,

где  - абсолютная вязкость жидкости;

- поток жидкости через площадь зазора шириной  по дуге круга.

После интегрирования и подстановки граничных условий

и  для ;

и  для

находим, что давление в зазоре по длине  пояска плунжера изменяется по параболическому закону

.                                               (367)

Очевидно, что отклонение параболической зависимости от линейной, показанной на рис. 192, б штрих-пунктирной линией, зависит  как  от величины  относительной конусности   плунжера, где  — длина пояска плунжера, так и от величины минимального значения  зазора между поверхностью втулки и основанием конуса, т. е. зависит от значения отношения  величин зазоров по концам рассматриваемого пояска плунжера (см. рис.  192, б), при этом чем меньше величина отношения  , тем больше кривые давлений  и  приближаются к прямой линии, и наоборот.

Величина радиальной силы давления  жидкости, действующей на элементарную площадку  поверхности плунжера, равна . Интегрируя по , находим величину радиальной силы , действующей на элемент поверхности плунжера шириной  и длиной  :

.

Произведя второе интегрирование но окружности пояска, получим  полную  радиальную  силу.

Для рассматриваемого нами случая интерес представляет компонент  этой радиальной силы, действующий в плоскости эксцентрицитета  осей плунжера и втулки; компоненты, действующие перпендикулярно этой плоскости, ввиду симметрии рассматриваемой системы относительно этой плоскости будут уравновешены.

Указанный компонент силы давления жидкости на плунжер для этого случая можно выразить уравнением

,

где  - номинальный радиальный зазор со стороны основания конуса (при концентричном положении плунжера во втулке) (см. рис. 200, а).

Полную величину действующей на плунжер неуравновешенной радиальной силы  получим, интегрируя последнее уравнение по углу  от нуля до :

.                                               (368)

Так как второй член выражения, заключенного в скобки, больше единицы:

,

то значение силы  будет отрицательным, т. е. неуравновешенная радиальная сила будет действовать со стороны широкого (нижнего) зазора, стремясь переместить плунжер вверх и одновременно вследствие несимметричности действующих сил разворачивая (перекашивая)  его  относительно  оси  втулки.

Эпюра неуравновешенных радиальных сил давления жидкости, действующих в этом случае на плунжер, представлена на рис. 192, б площадью, заключенной между кривыми  и  давлений соответственно для верхнего и нижнего зазоров. Направление действия   неуравновешенных   радиальных   сил   указано   стрелками.

Следовательно, при конусной щели, расширяющейся в направлении движения утечек жидкости (рис. 192, б), положение плунжера во втулке будет неустойчивым и при нарушении по какой либо причине центричности возникнет неуравновешенная радиальная сила, которая будет стремиться сместить плунжер в сторону меньшего зазора до контакта его с поверхностью втулки; при приходе плунжера в контакт со втулкой боковая (защемляющая) сила будет максимальной.

При зазоре, суживающемся в направлении движения утечек жидкости (рис. 192, в), максимальный градиент давления возникает в месте максимального сужения зазора; при этом плунжер стремится под действием неуравновешенной силы переместиться в положение, соосное втулке. В этом случае защемляющая сила будет   минимальной.

Описанный разгружающий эффект можно получить выполнением искусственной конусности щели при окончательной обработке золотниковой пары, которая выбирается в пределах , где    - величина   номинального   входного   радиального  зазора.

Жесткость корпуса. Защемление плунжера может произойти в результате деформаций под давлением жидкости корпуса золотника. Это обусловлено тем, что деформация в результате недостаточной и неравномерной жесткости происходит неравномерно, ввиду чего форма отверстия под плунжер может искажаться таким образом, что на одних участках зазор увеличится, а на других уменьшится, в результате плунжер золотника может оказаться защемленным  в  гильзе  (цилиндре).

Деформация корпуса золотника может произойти также в результате температурных усадок материала и излишней затяжки присоединительных штуцеров, а также при ввинчивании в корпус пробок (заглушек)  в особенности  конических  пробок.

Для устранения возможности защемления плунжера вследствие деформации корпуса золотниковая гильза 1 помещается в расточку корпуса свободно (с небольшим зазором); герметичность же гильзы достигается при помощи уплотнительных колец 2 (рис. 193, г). Практически зазоры между гильзой и корпусом составляют 0,01— 0,02  для диаметра гильзы меньше 30  и 0,01—0,025  для диаметра  гильзы больше 30 .

Загрязнение масла механическими частицами. Сила трения может значительно увеличиться при попадании в зазоры между сопрягаемыми поверхностями плунжера и гильзы находящихся в масле твердых частиц загрязнителя и смолисто-асфальтовых образований масла. При попадании твердых частиц в зазор они оказывают расклинивающее действие на плунжер золотника в радиальном направлении и могут прижать его к гильзе, а также в результате заклинивания этих частиц в сужениях зазора они могут повредить (процарапать)  рабочие поверхности.

При засорении рабочей жидкости абразивными частицами возможно значительное повышение усилия трения; в частности усилие, требующееся для страгивания золотника диаметром 20— 30 , достигает 30 , а в отдельных случаях 70 .

Наиболее неблагоприятными с точки зрения увеличения усилия страгивания золотников с микронными зазорами (5—10 ) являются абразивные частицы загрязнения с твердостью, превышающей твердость материала золотника размером от 5 до 15 . На рис. 193, а приведен график зависимости усилия страгивания плунжера золотника ( ) от величины подводимого давления. Кривая 1 соответствует чистому маслу и кривая 2 — маслу, загрязненному абразивными частицами размером 7—13  при концентрации 40 .

Рис. 193. Кривые зависимости усилия страгивания золотника от давления жидкости (а) и схемы, иллюстрирующие разгрузку плунжера золотника от радиальных сил давления жидкости (б и в)

Усилие страгивания плунжера повышается с течением времени выдержки его в покое под давлением жидкости. При длительном неподвижном состоянии золотника, находящегося под давлением жидкости, происходит отложение и слеживание в зазоре между неподвижными элементами распределителя мелко дисперсных составляющих загрязнителя, в результате усилия, необходимые для страгивания, могут достигать многих десятков килограммов. Так, при трехминутной выдержке золотника под давлением 200  усилие страгивания при загрязнении жидкости твердыми частицами размером 5—8  в количестве, допустимом для стандартно «чистой» жидкости (количество загрязняющих частиц не более 0,005% по весу), в 15—20 раз и более превышает усилие без выдержки по времени. Основное повышение усилия (80—85%) происходит за  первые 30—40 .

Помимо повышения трения, загрязнение твердыми частицами вызывает интенсивный износ скользящей пары. Этот износ вызывается  как   микрорезанием  защемленными  в   зазоре  между  поверхностями скользящей пары твердыми частицами, так и микрорезанием движущимися с маслом частицами при их скольжении по  этим  поверхностям.

Облитерация щели. Усилие, требующееся для страгивания плунжера, зависит также от физико-молекулярных свойств жидкости и связано с явлением заращивания (облитерации) щели адсорбированными на поверхностях деталей полярными молекулами. При полном заращивании щели произойдет сращивание поверхностей втулки и плунжера фиксированными слоями этих молекул. В этом случае чтобы сместить плунжер с места, потребуется приложить усилие для разрушения указанной цементирующей прослойки  из полярных  молекул.

После того, как плунжер будет сдвинут с места, произойдет разрушение этой прослойки, и усилие, необходимое для его перемещения, понизится до величины, обусловленной трением при движении.

Способы снижения сил трения. Снизить силу трения можно выбором соответствующих материалов, из которых изготовляются золотниковые пары, а также различными конструктивными мероприятиями.

Большие силы трения, в частности при страгивании, обусловлены в основном схватыванием металлов плунжера и гильзы, могущим произойти при известных условиях нагружения, а также при определенном качестве материалов, из которых изготовлены плунжер и гильза, и качестве их обработки. Как известно, детали золотниковых пар фактически контактируют на весьма ограниченных участках поверхности, в результате на последних создаются высокие удельные давления, приводящие к взаимному внедрению микронеровностей поверхностей и к образованию при относительных перемещениях поверхностей небольших царапин и локальных задиров из-за схватывания на микроконтактах.

Поскольку схватыванию менее подвержены твердые и легко окисляющиеся материалы, то от твердости сопрягаемых поверхностей зависит и сила трения плунжерной пары, которая, как показали опыты, уменьшается, как правило, с увеличением твердости материалов. С целью снижения трения на поверхности гильзы и плунжера рекомендуется наносить покрытия, препятствующие схватыванию  металлов.

Для снижения трения, и в особенности в условиях высоких температур,  плунжеры и гильзы покрываются серебром.

Силы трения могут быть снижены путем уменьшения неуравновешенных радиальных сил давления жидкости на плунжер. Наиболее простым способом снижения указанных сил является прорезание на поверхности плунжера или гильзы кольцевых прямоугольных канавок (рис. 193, б). Поскольку гидравлическое сопротивление канавки ничтожно по сравнению с сопротивлением щели, давление в канавке, обусловленное утечками жидкости, одинаково во всех точках, давление по окружности в радиальном зазоре этими канавками выравнивается и тем самым уменьшается неуравновешенность радиальных  сил  давления жидкости на плунжер, в результате чего трение может быть значительно уменьшено.

Если плунжеры имеют пояски небольшой длины, то можно применить одну канавку, которая, как показывает практика, уменьшает величину неуравновешенных радиальных сил в 1,5—2 раза в сравнении с плунжером без  канавки.

Как показали опыты, при прорезании одной разгрузочной канавки трение как покоя, так и движения может понизиться со 100% при гладком плунжере (без канавок) до 40%; при семи канавках  трение снижается  до  2,7—3%.

Для наглядной оценки разгружающего эффекта при применении нескольких канавок на рис. 193, в представлены кривые  и  распределения давления в верхнем и нижнем зазорах перекошенного во втулке цилиндрического плунжера. Входное давление  понижается до выходного  ступенями (причем , где ,  и т. д. — промежуточные давления в канавках). На участке длины каждого пояска между двумя канавками давление в зазоре будет понижаться по тем же законам, что и в рассмотренных выше случаях конусного плунжера (без канавок) (см. рис. 192, б). Эпюра неуравновешенных радиальных сил давления жидкости на такой плунжер представляет собой отдельные узкие сегменты о, являющиеся эпюрами неуравновешенных радиальных сил для отдельных поясков (см. рис. 193, в).

Так как канавки уменьшают длину уплотняющей части щели, т. е. уменьшают длину пути утечек, то величина утечек при наличии канавок обычно несколько превышает утечку через щель при плунжере без канавок. Однако в некоторых случаях при наличии канавок наблюдается уменьшение утечек. Последнее обусловлено тем, что при наличии канавок давление в радиальном зазоре по окружности плунжера выравнивается, что способствует сохранению концентричного его положения во втулке, при котором утечки меньше,  чем при   эксцентричном   (см.   стр.  96).

Сечение канавки следует выбирать таким, чтобы ее сопротивление потоку жидкости было незначительным по сравнению с сопротивлением радиального зазора между плунжером и гильзой. Так как зазоры в плунжерных парах имеют микронные размеры, ширину канавки обычно выбирают настолько малой, насколько это позволяет технология изготовления. Канавки прорезают обычно шириной 0,5—1  и глубиной 0,8—1,0  расстояние между осями канавок обычно равно 1  и меньше; число канавок  должно  быть  возможно  большим.

Гидростатическое центрирование золотников. Для разгрузки золотника от действия неуравновешенных радиальных сил применяют гидростатическое центрирование плунжера. Одна из схем подобного центрирования представлена на рис. 194, а. В поясках плунжера выполняют 4—6 противоположно расположенных радиальных отверстий ( ), соединенных осевым каналом с полостью питания золотника. Эти отверстия перекрыты утопленными в них пробками 7, в которых выполнены дроссельные отверстия малого сечения (), через которые жидкость из полости питания подводится в камеры 2, образованные утопленными пробками и втулкой золотника. Нетрудно видеть, что если в результате радиального смещения плунжера зазор на какой-либо стороне уменьшится, то на противоположной он в равной степени увеличится, в результате чего давление в камере 2 со стороны уменьшенного зазора повысится, а со стороны увеличенного зазора понизится, а следовательно, появится неуравновешенная радиальная сила, стремящаяся сместить плунжер в положение, соосное с втулкой. В том случае, когда эта сила преодолеет силы, стремящиеся децентрировать плунжер, последний сместившись в направлении к оси втулки, зависнет на  масляной  «подушке».

Рис. 194. Схема золотника с гидростатическим центрированием

Поскольку плунжер при этом теряет контакт с поверхностью втулки, усилие, необходимое для смещения его с места и дальнейшего перемещения, снизится до величины, обусловленной чисто жидкостным   трением.

Рис. 195. Эпюры давлений жидкости в радиальном зазоре золотника

На рис. 195, а и б представлены эпюры давления в радиальном зазоре золотника по окружности, полученные при испытаниях неразгруженного (с глухими заглушками в радиальных сверлениях 2; см. рис. 194, а) и разгруженного золотников (число сверлений — 4 на каждой из поясков; диаметр  ; радиальный зазор 40 , ). Испытания проведены при подводимом давлении 50 . Усилие страгивания в первом случае (а) достигало 4,6  и во втором не превышало 6 . На рис. 196, а приведены данные сравнительных испытаний неразгруженного (с заглушёнными разгрузочными отверстиями) (кривая 1) и разгруженного (кривая 2) плунжеров, видно, что сила трения разгруженного плунжера практически приближается к нулевому значению.

Результаты испытаний также показали, что усилие страгивания разгруженного таким способом плунжера практически не зависит от длительности пребывания его в покое под давлением жидкости, в то время как в случае неразгруженного золотника это усилие с течением времени повышается (рис. 196, б).

Рис. 196. Кривые изменения силы трения плунжера золотника в функции давления (а) и времени (б)

Надежность разгрузки зависит от рационального соотношения диаметра  жиклерного отверстия и величины радиального зазора между плунжером и втулкой золотника. Очевидно, увеличение этого диаметра дросселирующих отверстий приведет к тому, что они не будут создавать необходимого сопротивления; результате давление во всех камерах 2 независимо от величины эксцентрицитета плунжера будет практически одинаковым (общим), а, следовательно, восстанавливающая сила в этом случае не будет возникать.

При практически распространенных диаметральных зазорах (10—20 ) могут быть рекомендованы к применению четыре дроссельных  отверстия диаметром 0,2 .

Для повышения эффективности действия разгрузочного механизма радиальные отверстия в плунжере заменяют лысками (см. рис. 194, 6), образующими с поверхностью втулки камеры, в каждую из которых через радиальные дроссельные отверстия подведено рабочее давление жидкости. Нетрудно видеть, что и в этом случае при эксцентричном положении плунжера   давление ,   однако  поскольку разность   давлений  действует на относительно большую поверхность, на плунжер будет действовать значительная по величине компенсирующая сила.

Последний способ гидростатического центрирования применяют также для разгрузки поршней насосов и гидромоторов, а также поршней силовых цилиндров.

Представляет практический интерес разгрузка плунжера путем выполнения на его поясках нескольких (5 - 6) глухих неглубоких засверловок (камер) , соединенных между собой узкой кольцевой канавкой в, прорезанной на поверхности пояска (рис. 197, а). Диаметр  засверловок обычно равен , где  — ширина пояска; сечение соединяющей кольцевой канавки обычно равно 0,6 - 1 . Испытания показали, что при выполнении шести таких засверловок сила трения плунжера среднего размера ( ) может быть уменьшена при давлении жидкости (200 ) до 10—20  и менее, тогда как эта сила без засверловок может достигать для указанных условий 5— 10 .

Рис. 197. Схемы элементов золотников с идравлическим центрированием плунжера

Разгрузка плунжера здесь достигается, как и в рассмотренной выше схеме (см. рис. 194, а), за счет центрирующего действия на плунжер давления жидкости в камерах засверловок,   в   которые   жидкость   поступает в виде утечек через радиальный зазор.

Преимуществом последнего способа разгрузки является относительная простота исполнения, а также то, что в отличие от разгрузки по схеме, представленной на рис. 194, а, разгрузка по рассматриваемой схеме практически не ухудшает, а во многих случаях улучшает герметичность в сравнении с плунжерной парой без разгрузки. Последнее является следствием указанного центрирующего действия на плунжер радиальных сил давления жидкости.

Центрирующий эффект при последнем способе разгрузки может еще более быть повышен, если вместо засверловок выполнить на поверхности пояска столько же узких аксиальных пазов  (см. рис. 197, б), соединенных   с   полостью   рабочего  давления.

В некоторых конструкциях золотников, и в частности золотников гидроусилителей (см. стр. 455), предназначенных для работы при высоких давлениях, разгрузка достигается тем, что средние пояски четырехпоясковых плунжеров (см. рис. 188, а) занижают по диаметру на 5 - 10  относительно крайних поясков, которые в этом случае будут опорными, обеспечивая тем самым центрирование средних поясков,  находящихся под рабочим перепадом давления относительно гильзы. Поскольку же крайние пояски находятся под перепадом давления, близким к нулевому, сила трения их ничтожна.

Вибрационные движения плунжера золотника. Для уменьшения сил трения применяют золотники, плунжеры которых совершают поступательные или поворотные вибрационные (осциллирующие) колебания небольшой амплитуды (0,01—0,1 ) и высокой частоты (~50 ). Эти движения осуществляются с помощью механических и электротехнических средств.

Опыт показывает, что при осциллирующих движениях, особенно при осевых, усилие, необходимое для страгивания плунжера с места, составляет небольшую часть (3 - 4%) усилий, которые необходимы для этого при отсутствии таких движений.

Применение возвратно-поступательных колебаний особенно целесообразно в золотниках следующих систем (см. стр. 455), в которых плунжер колеблется относительно своего среднего (нейтрального) положения. Амплитуда колебаний в этом случае должна несколько превышать (на 0,01—0,05 ) величину перекрытия поясками плунжера окон питания. При смещении же плунжера из нейтрального положения равновесие пульсирующих сил давления жидкости на гидродвигатель нарушится, и он переместится в соответствующую сторону.

При колебаниях плунжера с такой амплитудой все движущиеся силовые узлы гидросистемы будут подвержены частотным знакопеременным нагрузкам (возмущениям), вызываемым знакопеременными силами давления жидкости на поршень силового цилиндра, благодаря чему снижается трение во всех этих узлах. Частота колебаний в этом случае должна быть такой, чтобы поршень силового цилиндра не реагировал на импульсы, вызываемые частотными колебаниями подачи жидкости в цилиндр. Подобной частотой является частота 40—50 .

Практика показала, что при применении для привода золотников электромагнитов переменного тока частотное возбуждение электромагнита действует на золотник так же, как и преднамеренно вводимая вибрация. В результате силы трения в подобном золотнике резко снижаются, хотя амплитуда колебания плунжера вследствие высокой частоты практически близка к нулевой.

Следует указать, что вибрация частей машины, к которым крепятся золотники, оказывает на силу страгивания примерно тот же эффект, что и преднамеренно вводимая вибрация (осциллирующие движения) его плунжера. Так, наблюдения показывают, что при наличии вибраций мест крепления гидроусилителей с частотой от ~30 до 80  и амплитудой от 0,05 до 0,5  усилия страгивания плунжеров после выдержки золотника в покое под давлением практически сохраняются такими же, как и без выдержки.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ СИЛЫ ПОТОКА ЖИДКОСТИ

В ЗОЛОТНИКЕ

На плунжеры золотников действуют также осевые силы, вызываемые гидродинамическим (реактивным) действием потока жидкости (рис. 198). Эти силы искажают вследствие нелинейности своих характеристик линейность характеристик гидроагрегатов и при известных условиях могут ввести гидросистему в автоколебания. Подобные колебания могут возникать, например, в следящих гидросистемах, если в звеньях входного контура имеются люфты (см. стр. 493). Указанные осевые силы действуют в сторону закрытия золотника (стремятся вернуть плунжер в нейтральное положение).

Рис. 198. Схема действия на плунжер золотника гидродинамических сил жидкости (а) и кривые зависимости этих сил от расхода и давления (б)

По величине усилия реакции потока достаточно велики для того, чтобы при использовании существующих моментных электромагнитов ограничить при высоких давлениях жидкости расход большинства однокаскадных сервоклапанов (см. стр. 476) величиной 8—10 . Даже при двухкаскадных клапанах обеспечение расходов выше 35—40  представляет известные трудности.

Опыт показывает, что величина этой силы является в основном функцией двух переменных — перепада давления жидкости и величины открытия окна золотника.

На рис. 198, а показана эпюра сил давления жидкости на стенки поясков плунжера для разных направлений потока жидкости, а на рис. 198, б — типовые кривые зависимости рассматриваемой силы от расхода и перепада давления жидкости.

Практически можно считать, что в четырехходовых золотниках (см. рис. 188) на каждую лошадиную силу мощности теряемую в золотнике вследствие перепада в нем давления, приходится осевая сила, равная примерно 400—600 .

Происхождения аксиальной силы. Из схемы элемента плунжерной пары, представленной на рис. 198, а, видно, что поток жидкости из камеры  в камеру  (или наоборот) через щель окна, образованную острыми кромками плунжера и втулки, направлен к оси плунжера под некоторым углом а, величина которого для идеальной жидкости и беззазорной пары может достигать значения .

Реактивную силу  потока жидкости, действующую под углом  к оси плунжера в направлении, обратном направлению скорости потока, можно определить из выражения

,                                                 (369)

где  - секундная масса расхода жидкости через щель окна;

- расчетная скорость потока жидкости на выходе из щели.

Принимая во внимание, что

;  и ,

уравнение (369) можно представить в виде

,                                                     (370)

где  - секундный весовой расход жидкости через щель окна;

- секундный объемный расход жидкости;

- массовая плотность жидкости;

- вес единицы объема жидкости;

- ускорение силы тяжести.

Аксиальная составляющая  этой силы определится из уравнения

,                                           (371)

где  - угол, образованный осями плунжера и направлением потока жидкости; в случае прямоугольных острых кромок поясков в плунжере золотника и отсутствия зазора этот угол будет максимальным и равным .

Подставив , а также значение  согласно выражению (75)

,                                             (372)

получим                                        ,                                                      (373)

где  - длина щели по дуге круга; для плунжера с кольцевым пояском ;

- перепад давления между камерами  и  (рис. 198, а);

- величина открытия окна золотника;

- диаметр плунжера.

Так как угол  — величина положительная, то возникающая аксиальная сила  стремится сместить плунжер в сторону уменьшения щели окна, иначе говоря, действие жидкости, проходящей через щель, образованную кромками плунжера и окон втулки, аналогично действию пружины, стремящейся вернуть плунжер в нейтральное положение. Значения этой силы в функции расхода и перепада давления в золотнике  приведены на рис.  198, б.

Поскольку реактивная сила в четырехходовом золотнике (рис. 199) с симметричным расположением поясков плунжера относительно окон втулки будет удвоенной (при равных расходах как в рабочей, так и в сливной камере золотника) уравнение для вычисления суммарной аксиальной силы в беззазорном золотнике примет вид

,                      (374)

где  - суммарный для обоих поясков перепад давления.

При этом принимаем, что расход жидкости через рабочую и сливную камеры золотника, а, следовательно, и скорости течения в окнах этих камер равны между собой.

Рис. 199. Схема действия аксиальных гидродинамических сил на плунжер четырехходового золотника

Способы компенсации. Влияние рассматриваемых аксиальных сил на динамику золотника можно уменьшить приложением к нему силы противоположного направления. Частичную, компенсацию рассматриваемой аксиальной силы в четырехходовом золотнике можно осуществить выполнением профильных камер, в которых отрицательные аксиальные силы уравновешивались бы положительной аксиальной силой, действующей в парной камере с прямоугольными кромками (рис. 200, а). Однако достигнуть полной компенсации практически не представляется возможным.

Механизм действия этой компенсации заключается в том, что путем изменения конфигурации плунжера золотника можно добиться соответствующего изменения сил, действующих на него со стороны потока жидкости (рис. 200, б). В результате того, что жидкость перемещается по поверхности плунжера во входной камере под углом , а затем изменяет этот угол до , на выходе из золотника возникает дополнительная сила , действующая в   противоположном силе  направлении.

Принимая поперечное сечение потока жидкости в профилированной проточной части золотника постоянным и пренебрегая потерями, можно записать [см. выражение (371)]

;                                                    (375)

результирующая осевая сила, действующая на плунжер со стороны рабочей (входной) камеры, будет равна

.                                 (376)

Рис. 200. Схемы золотников с разгрузкой от аксиальных сил

Из этого уравнения следует, что путем подбора углов  и  осевую силу можно свести к нулю или даже изменить ее направление. В первом приближении можно принять, что  при .

Рис. 201. Схемы плунжерных золотников разгруженных от аксиальных сил и графики действующих сил

Следует отметить, что в действительности механизм рассматриваемого явления более сложен, чем это описано, и при изменении рассогласования (открытия окна ) нарушится также характер изменения осевых сил. При  осевая сила при своем возникновении будет стремиться сместить плунжер в сторону открытия окон.

Применяется также более простой способ компенсации. Из уравнения (374) следует, что при  аксиальная сила исчезает. Учитывая это представляется возможным уменьшить эффект аксиальных сил путем подвода жидкости к золотнику через несколько симметрично расположенных, но смещенных одна относительно другой пар отверстий малого (диаметр  ) сечения (рис. 201, а).

Рассмотрим действие устройства с одной парой диаметрально противоположных отверстий. При открытии этих отверстий в про-

цессе движения плунжера угол а истечения жидкости вначале будет близок к ; с увеличением проходного сечения при открытии он будет увеличиваться, и при открытых полностью отверстиях ноток направляется под углом ; при этом угле сила станет равной нулю (точка  на рис. 201, б).

При наличии нескольких отверстий, расположенных по спирали с перекрытием (, где  — шаг расположения отверстий и  — их диаметр) (рис. 201, в), в начале открытия какой-либо пары отверстий соседняя пара продолжает оставаться закрытой. Поэтому сила, возникающая при открытии каждой пары отверстий (см. кривую 3 на рис. 201, г), будет частично перекрывать силу, развиваемую потоком, проходящим через соседние отверстия, в результате получим равнодействующую кривую 2. Кривые 1 на рис. 201, б и г характеризуют расчетные силы для неуравновешенных золотников.

Эффект разгрузки будет значительно увеличен, если первую пару отверстий расположить под углом к оси плунжера (рис. 202, а). В этом случае струя, вытекающая из наклонных отверстий, будет действовать на торцовую поверхность плунжера и развивать силу, противодействующую рассмотренному выше эффекту. Как показали опыты, наибольший эффект достигается при .

Рис. 202. Схема золотника, разгруженного от действия аксиальных сил и графики сил

На рис. 202, б приведены кривые реактивных сил, действующих в золотнике, не разгруженном (кривая 1) и разгруженном радиальными отверстиями (кривая 2), а также разгруженном отверстиями, расположенными под углом  (кривая 3).

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ЗОЛОТНИКОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

В случае необходимости снижения командного усилия, требующегося для перемещения золотника и одновременно обеспечения необходимого расхода жидкости, применяют двухступенчатые (двух каскадные) распределительные    золотники,    которые   получили название золотников с серводействием или сервозолотников. В этих распределителях между чувствительным звеном (задающим устройством) и плунжером основного золотника устанавливается усилительное звено, которым служит промежуточный (вспомогательный) золотник.

Рис. 203. Схемы двухступенчатых золотников (с серводействием)

Схема одного из подобных золотников показана на рис. 203, а. Основной распределительный золотник 1, питающий исполнительный гидродвигатель, управляется с помощью вспомогательного залотника (датчика) 2 малого сечения, диаметр которого зачастую доводится до 2— 2,5 . В случае необходимости в установке основного золотника в среднее положение применяют схему, представленную на рис. 203, б.

Золотники с электроприводом. Для привода золотников, и в частности вспомогательного золотника двухступенчатого распределителя, часто применяют электромагнит и электрические двигатели.

Поскольку плунжер вспомогательного золотника в двухступенчатом распределителе обычно имеет небольшие размеры (диаметр около 3 - 4 ), для привода его может быть применен маломощный электромагнит.

Рис. 204. Схемы одноступенчатых золотников с электромагнитным приводом

Типовые схемы двухпозиционных электромагнитных золотников прямого действия изображены на рис. 204. В золотнике с одним электромагнитом (рис. 204, а) плунжер золотника перемещается в одну сторону под действием электромагнита и в другую (по обесточивании электромагнита) — под действием пружины. В золотнике с двумя электромагнитами (рис. 204, 6) перемещение плунжера в обе стороны осуществляется электромагнитами. Ход плунжера обычно равен 5 - 6 ) мощность управляющего электротока 20 , диаметр плунжера в схеме прямого действия обычно до 30 .

Время срабатывания электромагнитных золотников распространенной мощности  находится  в пределах  0,02—0,1  .

Рис. 205. Схема (а) и конструкция (б) двухпозиционного золотникового распределителя с серводействием и электромагнитным управлением

Схема и конструктивное выполнение двухпозиционного распределителя с электроприводом показаны на рис. 205, а и б. Плунжер 9 основного золотника при выключенном электромагните 4 удерживается в крайнем левом положении действием усилий пружины 5 и давлением жидкости, поступающей из рабочей магистрали через канал 3 в камеру 7. В этом положении золотника жидкость из рабочей магистрали 8, соединенной с насосом, поступает в канал 10, связанный с силовым цилиндром.

При включенном электромагните жидкость из магистрали 8 через проточку вспомогательного золотника 2 и канал 1 поступает в левую полость 11 основного золотника. Так как рабочая площадь плунжера 9 больше площади вспомогательного плунжера 6, плунжер 9 переместится вправо. При этом рабочая магистраль 8 соединяется каналом  12,  связанным с силовым цилиндром.

Плоские золотники

Основная трудность при изготовлении цилиндрических золотников высокой точности обусловлена сложностью обработки и контроля качества внутренней рабочей поверхности втулки. В связи с этим представляет интерес конструкция, в которой обеспечен доступ к этой поверхности.

На рис. 206, а показана схема распределителя с плоским распределительным элементом (золотником), который удовлетворяет последним требованиям.

Плоский распределительный элемент 2 скользит по плоскому основанию (зеркалу) корпуса 6, прижимаясь к нему через втулку 1 пружиной 7 и усилием давления жидкости на  втулку.

Жидкость от насоса через центральное сквозное окно 4 поступает в зависимости от положения распределителя к левому (рис. 206, а) или правому (рис. 206, б) окну питания гидродвигателя и удаляется из нерабочих полостей через соответствующие дренажированные окна 3 или 5. Форма окон  показана  на  рис.  206, в.

Усилие , с которым распределительный элемент (золотник) 2 прижимается к зеркалу корпуса, определится (без учета усилия пружины 7) разностью сил давления  жидкости на омываемую ею площадь, прижимающих золотник к зеркалу, и силы , обусловленной средним давлением  жидкости в плоском зазоре, (образованном золотником и зеркалом корпуса), отжимающих этот золотник от корпуса. Пренебрегая влиянием площади сквозного окна 4, которая входит в выражения как прижимающих, так и отжимающих сил, и, допуская, что распределение давления в плоском  зазоре носит линейный характер, при котором , а также принимая, что это давление действует на площади  (рис. 206, в), условие равновесия действующих на золотник сил выразим

;

или ,

где  - диаметр втулки 1.

Для того чтобы не произошло «раскрытия» распределителя (отрыва золотника от корпуса), должно быть соблюдено условие . Практика показывает, что раскрытия не наблюдается при условии

.

В этом случае отжимающая сила будет на 10% меньше прижимающей  силы,  к  которой  добавляется  также  усилие пружины. Усилие пружины подбирается таким, чтобы был обеспечен плотный контакт при нулевом и малом давлении в системе с учетом трения уплотнительных колец.

Преимуществом этих распределителей является возможность получения высокой герметичности, а также отсутствие благодаря   свободной   ориентации   подвижного элемента 2 вероятности его заклинивания. Поскольку зазор между перемещающимися деталями плоского распределителя определяется толщиной несущей масляной пленки, затруднено также проникновение в него твердых частиц загрязнителя, ввиду чего эти распределители отличаются относительно высоким сроком службы.

Рис. 206. Схемы распределителей с плоским золотником

На рис. 206, г представлена схема распределителя этого типа с серводействием. Он состоит из шариковых датчиков 3 и 12 с электромагнитным приводом и управляемого этими датчиками плоского золотника 9 осуществляющего подачу к двигателю основного потока жидкости. Клапаны-датчики 12 и 3 управляются электромагнитами 1 и 2. Когда электромагниты не возбуждены, клапаны 12 и 3 прижаты пружинами к верхним седлам, и жидкость под давлением проходит через каналы этих клапанов, оказывая одинаковое действие на внутренние 5 и 10 и наружные 4 и 11 кольцевые поршни. Наружные поршни 11 и 4 прижаты к упорам на внутренних концах цилиндров, ввиду чего плоский золотник 9 центрируется, блокируя выходные окна 8 и 7, ведущие к гидродвигателю. При включении электромагнита 2 клапан 3 отжимается в нижнее положение, отключив линию давления от полостей поршней 4 и 5 и соединив их со сливным каналом 14, так что  давление на этих поршнях уменьшится. При этом давление жидкости, действующее на внутренний поршень 5, переместит золотник 9 в левое положение, в котором жидкость под давлением будет проходить через центральное окно 13 и далее через выходное окно 8 к гидродвигателю.

Жидкость, вытесняемая из нерабочей полости цилиндра, поступает в распределитель через второй канал 7, который в этом случае соединяется через камеру 6 со сливным каналом 14. После выключения электромагнита 1 клапан 12 возвращается в свое верхнее седло, в результате чего равновесие сил давления восстанавливается и золотник возвращается в центральное положение.

При включении электромагнита 1 система действует в обратном направлении. В этом случае жидкость направляется к окну 7, а окно 8 соединяется со сливным  каналом  14.

Размер диаметра седла шарикового датчика часто не превышает 1,5—2 , благодаря чему командное усилие может быть снижено до ничтожной величины; перемещение электромагнитов подобного клапана обычно не более до 0,3 ; вес электромагнита не превышает 200—500 .

При обработке плоскостей золотника 9 и контактирующих с ними поверхностей втулки 14 и корпуса должны быть обеспечены их плоскостность и высокая чистота ( 10—12).

Схема подобного распределителя с одним шариковым датчиком представлена на рис. 207, а. При выключенном электромагните (рис. 207, а) шарик 1 давлением жидкости отжимается вправо и открывает проход жидкости во внутреннюю полость втулки 2. Так как рабочая площадь втулки значительно больше площади торцовой поверхности золотника 3, втулка под действием избыточного давления жидкости и давления пружины перемещается влево до упора в корпус, смещая прижатые к нему давлением жидкости золотник 3, который при этом располагается так, что одна полость сообщается с насосом,  а  вторая — со  сливом.

При включенном электромагните (рис. 207, б) якорь электромагнита отжимает шарик 1) влево, закрывая доступ жидкости от насоса во внутреннюю полость втулки 2 и соединяя ее со сливом.

Рис. 207. Схема двухступенчатого распределителя с плоским золотником и односторонним электромагнитным приводом

Золотник 3 под действием давления жидкости на левый торец перемещается вправо и, сжимая пружины, смещает втулку 2 в положение, при котором питание полостей силового цилиндра жидкостью изменяется на противоположное.

Описанный распределитель применяют при рабочих давлениях до 300  и выше. Распределитель отличается малым весом, который при расходе жидкости 75  не превышает 1 , а также высоким быстродействием: золотник перемещается от нейтрального в любое крайнее положение за 0,1  и возвращается в нейтральное положение за 0,03 .

Плоский поворотный золотник (кран). Применяются также распределители (краны) с поворотным плоским распределительным элементом.

Схема простейшего крана этого типа представлена на рис. 208, а. Плоский поворотный элемент имеет два серпообразных окна 3 и 6. С помощью глухого окна 6 отверстие 5, ведущее к баку, последовательно соединяется при повороте крана на  с отверстиями 4 и 7, ведущими к гидродвигателю; в свою очередь, эти отверстия с помощью окна 3 и сквозного отверстия 2 в поворотном элементе 1 последовательно соединяются с вводным каналом 8, связанным с насосом.

Рис. 208. Схемы распределителя с плоским поворотным золотником

Недостатком приведенной схемы является большая нагрузка рабочего давления  жидкости в камере 9 на поворотный элемент, которое в данном случае действует на всю его поверхность.

Рис. 209. Конструкция распределителя с плоским поворотным золотником

Для разгрузки подвижного элемента применяют краны с цилиндрическими втулками (рис. 208, б), действие механизма разгрузки которых основано на том же принципе, что и рассмотренных плоских золотников поступательного движения (см. также рис. 206). Герметичность обеспечивается втулками 4, поджимаемыми пружинами 2 и давлением жидкости в камерах 1 и 3 к плоской поверхности поворотного золотника 5 (см. рис. 209). Для снижения трения золотник 5 опирается на шариковый упорный подшипник 6, благодаря чему кран обладает ничтожным моментом трения. В крайних положениях золотник стопорится шариковым фиксатором 7. Кран снабжен обратным клапаном 8.

КРАНОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

В крановых распределителях рабочий элемент (пробка) конусного (рис. 210, а и б) или цилиндрического (рис. 211, а и б) типа совершает поворотные движения. Пробка крана должна быть уравновешена от статических   сил  давления жидкости,   так  как в противном случае она будет прижата к одной стороне, вследствие чего могут развиваться большие силы трения. Уравновешивания в кране, схема которого представлена на рис. 211, а, достигают диаметрально противоположным действием давления жидкости на пробку.

Рис. 210. Крановые распределители жидкости с конусной коробкой

В кранах с конусной пробкой плотность герметизирующего контакта (контактное давление) обеспечивается с помощью пружины (рис. 210, а), усилие которой должно превышать противодействие давления жидкости, стремящейся вытолкнуть кран из гнезда. Поскольку пружина в этом случае рассчитывается на максимальное рабочее давление, то при малом и нулевом давлениях для поворота крана требуются значительные усилия и в особенности, если последний рассчитан на высокие давления. Ввиду этого эти краны применяются  при давлении  .

На рис. 210, б показан, кран контакт конусной пробки 1 которого с поверхностью гнезда корпуса осуществляется давлением жидкости, подводимой по каналам 3 и 7 к гибким стальным диафрагмам 4 давление жидкости деформирует диафрагму и через опору 5 и регулировочный штифт 2 нагружает пробку 1. Диафрагмы 4 служат также пружинами, затяжка которых регулируется штифтом 2, что обеспечивает необходимую герметичность крана при нулевом и малом давлении жидкости. Диафрагмы уплотнены прокладками 6.

Для уменьшения трения поворотные краны часто центрируются на подшипниках качения, например игольчатых (см. рис. 211, б). При этом может быть обеспечен постоянный концентричный зазор между пробкой крана и гильзой, который может быть сведен до 4—6 . Эти краны отличаются малым моментом трения, величина которого при давлении 200  обычно не превышает ~0,1 . Кроме того, благодаря малым гарантированным зазорам утечка не превышает 20 .

Подобные распределители имеют особые преимущества в гидравлических  следящих  устройствах.

Рис. 211. Крановые распределители с цилиндрической коробкой

КЛАПАННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

В гидросистемах некоторых машин распространены также клапанные распределители, которые просты в изготовлении и надежны в эксплуатации, а также могут обеспечить высокую герметичность.

Схема действия клапана показана на рис. 212, а и б. Клапаны приводят в действие ручными и различными механическими и электротехническими устройствами. Из ручных устройств наиболее простым является качающийся рычаг (рис. 213, а и б). В клапанном распределителе, представленном на рис. 213, б, канал  2, связанный с линией потребителя, соединен при нерабочем положении рукоятки 1 с каналом слива 4. При повороте рукоятки 1 перекрывается сперва канал слива, после чего нажимом толкателя 5 на шарик линия потребителя соединяется с каналом 3, через который подводится под давлением жидкость.

Распространены также распределители с кулачковым приводом, схема подобного клапанного распределителя изображена на рис. 214. На валике 3 находятся четыре кулачка 2, которые при повороте валика воздействуют на соответствующий конусный клапан.

На рис. 215 показана схема трехпозиционного электромагнитного  распределителя прямого действия с двумя клапанами, управляемыми электромагнитами 2 и 3.

При выключенных электромагнитах 2 и 3 клапаны 1 и 4 прижаты своими пружинами к седлам. При этом магистраль нагнетания перекрыта, а потребители соединены со сливом. При включении электромагнита 2 клапан 7, сжимая пружину, переместится в крайнее левое положение и прижмется к противоположному седлу; в этом положении один из потребителей соединится с магистралью нагнетания. При включении электромагнита 3 при выключенном электромагните 2 сработает клапан 4, соединив второй потребитель с магистралью нагнетания.

Действующие силы. Величину усилия  (см. рис. 212, а), которую необходимо приложить к хвостовику  клапанного распределителя с острой уплотняющей кромкой для поднятия или удержания его в поднятом положении (без учета реактивных сил потока жидкости, см. стр. 379, и допуская, что давление на внешний торец хвостовика  т  не  действует),   можно   вычислить  по   выражению

,                                    (377)

где  и  - давление соответственно в полости 1 подвода жидкости к клапанному распределителю и в полости 2 – отвода жидкости в систему потребителей;

- сила трения покоя;

- усилие предварительной затяжки пружины;

- площадь контакта конусной части затвора клапанного распределителя с седлом;

- площадь штока клапанного распределителя.

Рис. 212. Схемы клапанного распределителя

Рис. 213. Схемы клапанных распределителей жидкости с рычажным приводом

Практически контакт затвора распределителя происходит не по острой кромке, а по конусу седла (см. рис. 212, б), поэтому значения сил, действующих на затвор, будут зависеть при этих же условиях от ширины поверхности его контакта с седлом.

Если в конусной щели, образованной поверхностью затвора и поверхностью гнезда, давление отсутствует, к хвостовику затвора для отрыва его от седла необходимо приложить силу

,                                             (378)

где  и  - площади окружностей контакта затвора с гнездом по диаметрам  и .

Рис. 214. Схема клапанного распределителя с кулачковым приводом

Рис. 215. Схема клапанного распределителя с электромагнитным приводом

Если предположить, что усилие затяжки пружины  и давления  жидкости, после того как затвор клапана будет оторван от седла, не изменяются и давление в образовавшейся щели будет убывать по линейной зависимости от  и  (см. кривую  на рис. 212, б), то усилие , необходимое для перемещения затвора после того, как он оторвется от седла,  составит

,                              (379)

где  - среднее давление в щели;

- сила трения движения.

Следовательно, сила  будет больше силы , в соответствии с чем после отрыва затвора от гнезда усилие, необходимое для дальнейшего его  перемещения,  снизится.

После открытия затвора давление в полости 2 повысится до величины , где  — приращение давления в полости 2 после открытия распределителя. В соответствии с этим повысится также среднее давление в конусной щели, которое в этом случае будет равно

.

Таким образом

,                (380)

Рис. 216. Схемы разгруженных клапанных распределителей

Очевидно, что закон распределения давления по длине щели клапанного распределителя, находящегося в покое, может быть и степенным, причем кривая распределения давления может быть как выпуклой (кривая ), так и вогнутой (кривая , см. рис. 212, б), что наложит соответствующие коррективы на приведенные выкладки.

Способы разгрузки клапана. Недостатком клапанных распределителей, представленных на рис. 212 и 214, являются большие усилия, которые требуются для преодоления давления жидкости на поверхность клапана и усилия пружин. Ввиду этого имеет большое  практическое  значение разгрузка  клапана от сил давления жидкости, так как при высоких давлениях на ручке управления могут возникнуть большие усилия, требующиеся для его перемещения, а также затрудняющие автоматизацию управления, особенно при высоких перепадах давления и при больших проходных сечениях.

На рис. 216 изображена схема клапанного распределителя с частичной разгрузкой, которая достигается тем, что при утапливании вспомогательного клапанного распределителя  давление в полости  основного клапанного распределителя , связанной с силовым цилиндром, повысится, благодаря чему усилие  [см. выражение (377)] понизится.

Для более радикальной разгрузки клапана от силы давления жидкости применяют различные конструктивные средства, одним из которых является уравновешивание этой силы. Принципиальные схемы таких клапанов представлены на рис. 217. В схеме конусного тарельчатого клапана, представленной на рис. 217, а, разгрузка осуществляется при помощи уравновешивающего поршня. Для полного уравновешивания клапанного распределителя должно быть соблюдено условие , где  — диаметр поршня и  — диаметр окружности контакта конусной части клапанного распределителя с кромкой седла, которую в нашем случае принимаем острой. При обеспечении указанного условия силы давления  и  жидкости на клапанный распределитель будут уравновешены.

Рис. 217. Схемы разгрузки клапанов распределителей

Для конусного седла (рис. 217, б) можно принять приближенно , где  — проекция конусной части седла на плоскость, перпендикулярную к оси клапана.

Для устранения трения поршня применяют схемы с двойным конусным клапаном  (рис.  217, в).  Однако  при применении этой схемы возникают трудности обеспечения одновременной посадки клапанов на свои гнезда.

На рис. 213, а представлен клапан с уравновешиванием по схеме рис. 216, б как сил давлений, действующих на входе, так и на выходе. Клапан 2 в нижней своей части снабжен уравновешивающим поршнем 3; если диаметр  этого поршня будет равен диаметру  седла клапана, последний будет разгружен от статических сил давления  жидкости в камере . Для разгрузки клапана 2 от давления  жидкости в камере  применен второй поршень 1 диаметром . Из схемы видно, что при условии  клапан будет полностью статически уравновешен от сил действия давления жидкости. К седлу он в этом случае будет прижат лишь усилием пружины 4. В случае  к усилию пружины добавится усилие давления жидкости на неуравновешенную площадь , прижимающее клапан к седлу.

Для того чтобы компенсировать после отрыва клапана от седла () изменение усилия пружины, принимают . Конструктивное исполнение клапана с подобной разгрузкой приведено на рис. 213, а.